Załącznik nr 5

CUW.PK.343.8.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES USŁUGI

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 
w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi wg wykazu urzędowego | Długość drogi [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1396N | Sępopol – Lwowiec - Michałkowo | 11,921 |
| 2 | 1398N | Sątoczno – Skandawa - dr.woj. (591) Kotki | 15,900 |
| 3 | 1404N | Paluzy - Grzęda - Reszel | 4,077 |
| 4 | 1567N | Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol - Glitajny | 10,842 |
| 5 | 1573N | Dr.woj.592-Grzęda-Sątopy Samulewo | 1,591 |
| 6 | 1580N | Studzieniec – Korsze - Równina Górna | 13,948 |
| 7 | 1581N | Dzietrzychowo – Drogosze - Kiemławki Wlk. | 17,496 |
| 8 | 1582N | Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) | 7,840 |
| 9 | 1584N | Dr.woj.592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo | 19,502 |
| 10 | 1586N | Gałwuny-Borki-Skierki (dr.woj.591) | 7,477 |
| 11 | 1588N | Dr.nr1727N(N.Różanka)-Szczeciniak-Solanka | 6,375 |
| 12 | 1590N | Rodele-Ogródki-Srokowo | 10,612 |
| 13 | 1592N | Barciany-Ogródki | 4,435 |
| 14 | 1594N | Jegławki-Wilczyny | 4,020 |
| 15 | 1596N | Bajory Wlk.-Wyskok | 2,640 |
| 16 | 1598N | Bajory Małe-Marszałki-Guja-Prynowo-Wilkowo | 3,440 |
| 17 | 1600N | Wysoka Góra-Karłowo-dr.Nr1799N | 1,750 |
| 18 | 1602N | Dr.woj. nr 650-Lesieniec-Surwile-KamionekWlk.-Pozezdrze | 3,626 |
| 19 | 1606N | Karolewo-Parcz | 7,745 |
| 20 | 1608N | Wopławki-Czerniki | 2,800 |
| 21 | 1610N | Reszel-Pudwągi | 9,151 |
| 22 | 1612N | Pieckowo-Wanguty-Muławki | 6,774 |
| 23 | 1614N | Dr.woj.nr 591-Pręgowo-Sławkowo | 5,138 |
| 24 | 1618N | Szestno - Nakomiady | 5,655 |
| 25 | 1624N | Samławki-Leginy | 2,378 |
| 26 | 1626N | Widryny-dr.nr 1699N | 5,035 |
| 27 | 1628N | Dr.woj.nr 590-Pilec | 6,261 |
| 28 | 1685N | Sątoczno-Dłużec Wlk. | 5,274 |
| 29 | 1687N | Łankiejmy-Gudniki-(dr.woj.nr 590) | 10,586 |
| 30 | 1689N | Kraskowo-Babieniec | 3,464 |
| 31 | 1691N | Dzikowina-Reszel | 9,487 |
| 32 | 1693N | Reszel-Mnichowo | 1,415 |
| 33 | 1695N | Dr.nr 1624N-Łężany | 1,812 |
| 34 | 1697N | Dr.woj.nr 590-Widryny-Śpiglówka | 4,450 |
| 35 | 1699N | Św.Lipka-Szestno | 6,422 |
| 36 | 1701N | Garbno-Skandawa | 5,264 |
| 37 | 1703N | Skandawa-Krymławki | 6,605 |
| 38 | 1705N | Warnikajmy-Garbno | 4,989 |
| 39 | 1707N | Drogosze-Garbno | 8,794 |
| 40 | 1709N | Linkowo-Siemki | 3,171 |
| 41 | 1711N | Aptynty-Asuny-Św.Kamień-Wilczyny-Srokowo (dr.1725N) | 23,746 |
| 42 | 1713N | Mołtajny-Barciany | 9,115 |
| 43 | 1715N | Gęsiki-Barciany | 1,792 |
| 44 | 1717N | Suchawa-dr.woj.nr 650 | 2,400 |
| 45 | 1719N | Dr. nr 1725N-Ogródki-Jankowice | 5,023 |
| 46 | 1721N | Barciany-Taborzec-Skoczewo | 5,135 |
| 47 | 1723N | Dr. nr1711N-Brzeźnica-Wysoka Góra | 15,986 |
| 48 | 1725N | Barciany-Srokowo | 12,603 |
| 49 | 1727N | Winda-Nowa Różanka | 6,424 |
| 50 | 1728N | Dr. nr 1729N-Kronowo-Sterławki Wlk.-Tros | 2,500 |
| 51 | 1729N | Suchodoły-Parcz-Pożarki-Nakomiady | 15,601 |
| 52 | 1731N | Gierłoż-Kwiedzina | 5,164 |
| 53 | 1733N | Kętrzyn-Nakomiady-Ryn | 12,762 |
| 54 | 1735N | Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady | 12,626 |
| 55 | 1737N | Dr.nr1618N-Koczrki-Krzyżany | 3,238 |
| 56 | 1799N | Perły (dr. woj. nr 63)-Przystań-Radzieje-Suchodoły-dr.woj. nr 650 | 4,323 |
| 57 | 1968N | Św.Lipka-Wilkowo-Gronowo-dr.nr 1618N | 10,768 |
| 58 | 1981N | Dr.woj.nr 592 (Sporwiny)-Sątoczno | 3,888 |
| 59 | 1985N | Momajny-Skandawa | 4,491 |
| 60 | 1987N | Jeżewo-Kotkowo | 3,089 |
| 61 | 1989N | Głowbity-Łankiejmy | 3,780 |
| Ogółem: | 436,62 |

Wymagana baza materiałowo-sprzętowa – Kętrzyn.

Uwaga:

- Bazy wraz z placami składowymi wyposażone muszą być w łączność telefoniczną z dyżurnym od godz. 600 (w uzasadnionych przypadkach od godziny 400).

- Zamawiający dopuszcza utworzenie bazy materiałowo-sprzętowej w innej miejscowości niż podana, jednak nie może ona znajdować się w odległości dalszej niż 5 km od wskazanej powyżej.

- W przypadku zmiany przebiegu dróg lub trwających przebudów dróg w trakcie trwania kontraktu – długość dróg do zimowego utrzymania oraz powierzchnia do pozimowego oczyszczania dróg może ulec zmianie.

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE

- zamontowanie sprzętu Zamawiającego na nośniki Wykonawcy;

- zamontowanie sprzętu Wykonawcy na nośniki;

- odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami ZUD;

- odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach;

- zakupienie, przygotowanie i magazynowanie mieszanek piasku z solą i soli;

- przygotowanie na poboczach dróg o dużym spadku podłużnym pryzm materiałów uszorstniających do posypywania przez użytkowników dróg;

- wywożenie śniegu z pasów drogowych;

- zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

- wykonanie po każdym zakończonym sezonie zimowym obsługi technicznej sprzętu  Zamawiającego, w wyniku której sprzęt powinien być sprawny technicznie, wyremontowany, czysty, kompletny i zabezpieczony przed korozją. Sprzęt pozostający u Wykonawcy musi być zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych;

- po okresie obowiązywania umowy – demontaż i konserwację sprzętu Zamawiającego oraz wykonanie posezonowej obsługi technicznej sprzętu i przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu sprzęt sprawny technicznie, wyremontowany, czysty, kompletny i zabezpieczony przed korozją, wraz z odwiezieniem na plac magazynowy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- Terminy gotowości sprzętu: 15 października 2017 r., 2018 r., 2019 r. – 100% (ilość wskazana w ST).

- Wykonawca wyposaży samochody w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy – (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu i sprzętu – zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).

- Wykonawca musi wyposażyć nośniki w telefony komórkowe, a ich numery podać Zamawiającemu.

- Montaż i demontaż piaskarek, czołownic, pługów oraz dodatkowego oświetlenia na samochody należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na jego koszt.

- Praca piaskarek i pługów liczy się od momentu podstawienia technicznie gotowego do wyjazdu zestawu: nośnik + piaskarka + pług.

- Nośnik przeznaczony do posypywania musi być przystosowany do jednoczesnego odśnieżania.

- Stawka za pracę samochodu z pługiem liczy się jako praca samego samochodu (bez dodatkowej opłaty za obsługę pługa).

- Stawka za pracę urządzeń obejmuje pracę operatora oraz kompleksowe zaopatrzenie we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z paliwem.

- W przypadku jednoczesnego użycia piaskarki i pługa, płaci się za nośnik pod pług + obsługa piaskarki.

- Załadunek piaskarek odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy, koszt załadunku wliczony jest w cenę materiału.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewni samochody samowyładowcze i ładowarki (np. do wywozu śniegu), w ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Za czas przestoju sprzętu związany z jego remontem Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Sprzęt powinien być podstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu ____ godzin (zgodnie z czasem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy) od chwili wezwania, w granicach wykonywania usługi.

- Praca sprzętu:

- 100 % ceny jednostkowej za pracę czynną;

- 20 % ceny jednostkowej za pracę bierną.

- Za pracę czynną uważa się pracę sprzętu przy odśnieżaniu i posypywaniu drogi.

- Za pracę bierną (dyżur) uważa się czas będącego w gotowości do dyspozycji dyżurnego ZDP podstawionego sprzętu. Dyżury prowadzone będą tylko w uzasadnionych przypadkach.

- Wykonawca obsługujący piaskarki i pługi jest obowiązany dbać o ich sprawność techniczną oraz dokonywać przeglądów bieżących i wszelkich napraw na własny koszt.

- Zamawiający wydaje każdorazowo decyzję o użyciu przewidzianych w umowie sił i środków do zwalczania skutków zimy na drogach, określając jednocześnie rodzaj i ilość sprzętu oraz rodzaj i dawkę materiałów do wykonania zadania. W szczególnych przypadkach (np. brak łączności) po wystąpieniu nagłych zjawisk atmosferycznych powodujących znaczne pogorszenie stanu dróg (np. gołoledź) decyzję taką może podjąć również Wykonawca. O podjętej decyzji i jej zasadności Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług ZUD, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca usług oraz za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy (po powrocie z drogi będącej w utrzymaniu) należy przekazywanie Zamawiającemu każdorazowo informacji o stanie nawierzchni drogi.

- Naprawa sprzętu wydzierżawionego od Zamawiającego przez Wykonawcę (posypywarki, pługi odśnieżne) będzie odbywała się na warunkach wyszczególnionych w umowie dzierżawy.

- Wszelkie naprawy związane z bieżącą eksploatacją należą do Wykonawcy.

- Naprawa główna, tj.

- remont kapitalny lub wymiana silnika napędu piaskarki,

- remont kapitalny lub wymiana mechanizmu posypującego,

- naprawa lub wymiana elektronicznych układów sterujących

należą do Zamawiającego.

- W przypadku awarii  jakiegokolwiek z narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych przy usuwaniu skutków zimy na drogach, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uzupełnienia ich minimum, poprzez zapewnienie sprzętu zastępczego, spełniającego wymagania określone w ST.

- Do odśnieżania i posypywania chodników należy stosować pojazdy typu lekkiego o stosunkowo niewielkim ciężarze własnym tak, aby nie powodowały niszczenia nawierzchni tych chodników 
(rzeczywista masa całkowita do 2,5 t).

Zamawiający wymaga, by zamówienie wykonywane zostało przy użyciu:

- sprzętu własnego wykonawcy,

- sprzętu użyczonego przez zamawiającego (piaskarek i pługów),

w zakresie jak poniżej:

| nr | Sprzęt |
| --- | --- |
| 1. | Sprzęt własny wykonawcy zgodnie z poniższą tabelą | Sprzęt dzierżawiony przez zamawiającego piaskarka P-3 31/582 pług ciężki dwustronny POD-5k 742/2 pług ciężki dwustronny POD-5k 27/582 pług ciężki dwustronny POD-5k 742/27 pług średni jednostronny PO 64J 742/8 pług średni jednostronny PO 64J 742/9 pług średni jednostronny PO 64J 742/26 pług średni jednostronny PO 64J 742/7 |

- W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca ma obowiązek udokumentować posiadany sprzęt z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów oraz numerów fabrycznych sprzętu.

Wykonawca, w ramach prowadzenia usług, zobowiązany jest mieć do dyspozycji własne środki transportu i sprzętu, w ilości i o niżej wymienionych wymaganiach:

| Wymagany sprzęt | Minimalna ilość sprzętu wymaganego dla przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Nośnik pow. 10 Mg | 2 |
| Posypywarka o ład. min. 7 Mg | 2 |
| Ciągnik dwunapędowy z pługiem min. średnim | 2 |
| Koparko-ładowarka | 2 |
| Równiarka | 1 |
| Samochód powyżej 10 Mg | 2 |

POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

- Do likwidacji śliskości zimowej należy stosować następujące materiały:

  - sól,

  - piasek,

  - 20 %	mieszankę piaskowo – solną (20 % soli + 80 % kruszywa).

- Dopuszcza się 10 % niedobór zawartości środków chemicznych w mieszance tj. min. 18% soli w mieszance piaskowo-solnej.

- Za zapasy materiałowe Zamawiający nie ponosi opłat, jak również za zapas powstały po sezonie zimowym. Minimalny zapas materiałów zgromadzony na początku każdego sezonu – zgodnie z tabelą poniżej*.

- Sposób składowania i wymogów jakościowych mieszanki piaskowo-solnej opisany jest w załączonych szczegółowych specyfikacjach technicznych ZUD

- Wykonawca dokona zbadania mieszanki przed sezonem zimowym, a wyniki tych badań przedstawi Zamawiającemu. Pobranie próbek do badania nastąpi w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający w trakcie trwania kontraktu, w obecności Wykonawcy, ma prawo do pobierania próbek mieszanki piaskowo-solnej ze składowisk oraz środków transportowych, dla przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych – zgodnie z ogólnymi zasadami pobierania próbek, zakończonych protokołem podpisanym przez obie strony.

*Minimalne ilości materiałów, które powinny być zgromadzone na początek każdego sezonu zimowego:

| Nr | Ilość km do obsługi | Minimalny wymagany zapas zgromadzonej mieszanki przed każdym sezonem [Mg] | Minimalny wymagany zapas zgromadzonej soli przed każdym sezonem [Mg] | Minimalny wymagany zapas zgromadzonego piasku przed każdym sezonem [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 434,62 | 500 | 50 | 50 |

POSTANOWIENIA DODATKOWE INNE

- W protokole przekazania drogi do zimowego utrzymania zostaną ujęte:

- Wykaz odcinków dróg do posypywania,

- wykaz telefonów dyżurnych,

- sposób kontaktowania się.

- Wykonawca ma prawo zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi i spostrzeżenia w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg.

- W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usług Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wartości szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy kopię polisy OC Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powodów) personelu biorącego udział w pracach związanych z wykonaniem umowy.

- Fakturowanie za dzierżawę sprzętu odbywać się będzie na zasadach określonych odrębną umową.