Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ

ZETSAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

| LP. | Rodzaj urządzenia/Opis Parametru | Wartość wymagana/ graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HD – 2 szt. |
| 1. | Średnica kanału roboczego: min 2,8mm | Tak |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm |  |  |
| 3. | Długość robocza sondy wziernikowej: 1050 mm | Tak |  |
| 4. | Kąt widzenia: 140o | Tak |  |
| 5. | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° | Tak |  |
| 6. | Głębia ostrości: 4-100 mm | Tak |  |
| 7. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |
| 8. | Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |
| 9. | Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu | Tak |  |
| 10. | Standard obrazowania HD | Tak |  |
| 11. | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu | Tak |  |
| 12. | System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |
| 13. | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |
| 14. | Pełna kompatybilność videogastroskopu zarówno z oferowanym jak i posiadanym procesorem obrazu typu: EPK | Tak |  |
| 15. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |
| 16. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 17. | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami endoskopowymi | Tak |  |
| VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY HD – 2 szt. |
| 1. | Średnica kanału roboczego: min 4,2mm |  |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2mm | Tak |  |
| 3. | Długość robocza sondy wziernikowej: 1500 mm | Tak |  |
| 4. | Kąt widzenia: 140o | Tak |  |
| 5. | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 180° - prawo: 160° - dół: 180° - lewo: 160° | Tak |  |
| 6. | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |
| 7. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |
| 8. | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia |  |  |
| 9. | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |
| 10. | Standard obrazowania HD |  |  |
| 11. | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | Tak |  |
| 12. | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |
| 13. | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |
| 14. | Pełna kompatybilność videogastroskopu zarówno z oferowanym jak i posiadanym procesorem obrazu typu EPK | Tak |  |
| 15. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |
| 16. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 17. | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami endoskopowymi | Tak |  |
| VIDEOPROCESOR OBRAZU HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt. |
| 1. | Obrazowanie HD, rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | Tak |  |
| 2. | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek NBI lub I-SCAN | Tak |  |
| 3. | Wyjścia sygnału typu, min.: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |
| 4. | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak |  |
| 5. | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | Tak |  |
| 6. | Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |
| 7. | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x | Tak |  |
| 8. | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |
| 9. | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | Tak |  |
| 10. | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu |  |  |
| 11. | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |
| 12. | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |
| 13. | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |
| 14. | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski | Tak |  |
| 15. | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak |  |
| 16. | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek | Tak |  |
| 17. | Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB | Tak |  |
| 18. | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |
| 19. | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |
| 20. | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |
| 21. | Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
| 22. | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |
| 23. | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | Tak |  |
| 24. | Temperatura barwy światła min 6000 K | Tak |  |
| 25. | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | Tak |  |
| 26. | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | Tak |  |
| 27. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |
| 28. | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | Tak |  |
| 29. | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | Tak |  |
| 30. | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | Tak |  |
| 31. | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |
| 32. | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |
| 33. | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |
| 34. | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak |  |
| 35. | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |
| VIDEODUODENOSKOP – 1 szt. |
| 1. | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego: min. 4,2 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: maks. 11,6 mm | TAK |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: maks. 13,2 mm | TAK |  |
| 5. | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1250 mm | TAK |  |
| 6. | Kąt obserwacji: min. 100˚ (retro 10˚) | TAK |  |
| 7. | Głębia ostrości: min. 4-60 mm | TAK |  |
| 8. | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 120˚/90˚ - prawo/lewo: min. 105˚/90˚ | TAK |  |
| 9. | System pozycjonowania prowadnic w technologii „V” | TAK |  |
| 10. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
| 11. | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
| 12. | Dowolnie programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora (min. 4 przyciski) | TAK |  |
| 13. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 14. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 15. | Pełna kompatybilność videoduodenoskopu z posiadanym procesorem obrazu typu EPK-1000 | TAK |  |
| 16. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | TAK |  |
| 17. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 18. | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami endoskopowymi | TAK |  |
| VIDEOBRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNY HD – 1 szt. |
| 1. | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | Tak |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 6,4 mm | Tak |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: max 6,1 mm | Tak |  |
| 4. | Chip CCD wbudowany w końcówke endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | Tak |  |
| 5. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli | Tak |  |
| 6. | Kąt obserwacji: min. 120˚ | Tak |  |
| 7. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
| 8. | Aparat dostosowany do funkcji BAL | Tak |  |
| 9. | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
| 10. | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
| 11. | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 12. | System głębi ostrości min. 3-100mm | Tak |  |
| 13. | Długość robocza 600mm | Tak |  |
| 14. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
| 15. | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
| 16. | Obrotowy konektor w zakresie min 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
| 17. | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
| 18. | Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze | Tak |  |
| 19. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
| 20. | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Tak |  |
| 21. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak |  |
| 22. | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Tak |  |
| 23. | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | Tak |  |
| 24. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 25. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | Tak |  |
| 26. | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO | Tak |  |
| 27. | Długość całkowita min. 875 mm | Tak |  |
| 28. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
| 29. | Możliwość sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX | Tak |  |
| 31. | Jednorazowe lub wielorazowe, odłączane przyłącze ssania | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY ENDOSKOPOWY– 1 szt. |
| 1. | Przekątna min 26 cali z matrycą LED lub LCD | Tak |  |
| 2. | Kąt widzenia min. 178 stopni | Tak |  |
| 3. | Zewnętrzny transformator napięcia | Tak |  |
| 4. | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak |  |
| 5. | Jasność min 250 cd/m2 | Tak |  |
| 6. | Kontrast min 1000:1 | Tak |  |
| 7. | Matryca w standardzie min 16,8 mln kolorów | Tak |  |
| 8. | Mocowanie do wózka: standard Vesa | Tak |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |
| 2. | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |
| 3. | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |
| 4. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | Tak |  |
| 5. | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |
| 6. | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 7. | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
| 8. | Waga wózka max 70 Kg | Tak |  |
| 9. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |
| POMPA PŁUCZACA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) | Tak |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego | Tak |  |
| 3. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |
| 4. | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) | Tak |  |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie) | Tak |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | Tak |  |
| 7. | Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy | Tak |  |
| 8. | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min | Tak |  |
| 9. | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy | Tak |  |
| 10. | Możliwość Integracji z aparatem elektrochirurgicznym | Tak |  |
| 11. | Poziom hałasu max. 50,0 dB | Tak |  |
| 12. | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| 13. | Waga max: 4,5 kg | Tak |  |
| SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |
| 1. | System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych w postaci dokumentacji opisowej i obrazowej | Tak |  |
| 2. | Możliwość rejestracji obrazów medycznych niezależnie od sposobu zapisu: analogowo oraz cyfrowo | Tak |  |
| 3. | Możliwość pracy w wersji: jedno- oraz wielostanowiskowej | Tak |  |
| 4. | Wyposażony w bazę danych umożliwiająca prowadzenie kartoteki pacjenta, przetwarzanie jego danych | Tak |  |
| 5. | Wydruki badań z wybranymi obrazami zarejestrowanymi podczas badania | Tak |  |
| 6. | Analiza zdjęć oraz sekwencji video oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów | Tak |  |
| 7. | Baza kodów ICD9 i ICD10 | Tak |  |
| 8. | Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwupoglądowym na jednym monitorze użytkownika | Tak |  |
| 9. | Możliwość archiwizacji na nośnikach: CD/DVD , Pendrive, serwerach plików | Tak |  |
| 10. | Opcjonalnie możliwość integracji z zewnętrznym medycznym systemem informatycznymi typu HIS/RIS/PACS znajdującymi się w placówce, program dający możliwość integracji poprzez medyczne formaty wymiany danych HL7 i DICOM | Tak |  |
| 11. | W zestawie komputer klasy PC, kolorowa drukarka laserowa oraz okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu | Tak |  |
| SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt. |
| 1. | Szafa endoskopowa: dwudrzwiowa, oszklona | Tak |  |
| 2. | Wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | Tak |  |
| 3. | Wyposażano w wieszaki na min. 6 endoskopów | Tak |  |
| 4. | Wyposażona w tacę ociekową oraz pojemnik na akcesoria | Tak |  |
| 5. | Wnętrze szafy szczelne bez jakichkolwiek zagłębień, szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu | Tak |  |
| 6. | Drzwi wykonane z 2 paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek 3punktowy typu Baskwil | Tak |  |
| 7. | Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym | Tak |  |
| 8. | Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 140mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm umożliwiających wypoziomowanie | Tak |  |
| DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO |
| 1 | Bezpłatna dostawa i instalacja urządzeń niewymagająca od Zamawiającego poniesienia dodatkowych opłat związanych np. z dodatkowymi adapterami do mycia, okablowaniem itp. | TAK |  |
| 2 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenia w miejscu instalacji (min. 2 osoby) | TAK |  |
| 3 | Polski interfejs i oprogramowanie | TAK |  |
| 4 | Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach postępowania spełnia wymagania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych | TAK |  |
| 5 | Polska instrukcja obsługi (z dostawą) | TAK |  |
| 6 | Kompletna dokumentacja techniczna przy odbiorze zgodnie z obowiązującymi przepisami - instrukcje obsługi, licencje, certyfikaty itp. oraz dokumentacja serwisowa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 | TAK |  |
| 7 | Autoryzowany Serwis Techniczny w Polsce: …………………………………………………………………………… | TAK, podać |  |
| 8 | Dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego - min.10 lat …………………………………………………………………………………… | TAK, podać |  |
| 9 | Termin gwarancji na dostarczony sprzęt - nie krótszy niż 24 m-ce, …………………………………………………………………………………… | Podać |  |

Uwaga:

- Parametry określone jako „tak” są warunkami granicznymi

- Zaoferowane i wymagane parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Brak wartości/opisu w kolumnie " Parametry oferowane" będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z przedmiotem zamówienia.

- Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonymi do oferty dokumentami typu „product data”, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego sprzętu itp.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………….

Podpis(y) osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy