Zał. nr. 5

do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WSTĘP

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych 
z koszeniem pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

  - Zakres stosowania OPZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie OPZ) stosowany jest jako dokument przetargowy 
i  kontraktowy przy zleceniu i realizacji usług związanych z koszeniem w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

1.3. Przekazywanie uzgodnień i informacji

Wszelkie uzgodnienia i informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą
w formie zleceń przesłanych e-mailem. Wysłanie zlecenia e-mailem uważać się będzie za skutecznie złożone i skutecznie doręczone w dniu dokonania tej czynności.

1.4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 14 sierpnia 2020 r.

O szczegółowym terminie koszenia decydować będzie Zamawiający. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi w ciągu X dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiającego (zgodnie z czasem zadeklarowanym w ofercie).

  - Zakres usług objętych opisem przedmiotu zamówienia

Jednokrotne wykaszanie traw, chwastów wraz z wykaszaniem jednorocznych odrostów mogących wystąpić po ubiegłorocznej wycince wraz z uprzątnięciem terenu całego pasa drogowego oraz obkaszanie przy pachołkach, barierach ochronnych, balustradach typu U, poręczach drogowych, słupkach znaków i drzewach w ciągach dróg powiatowych nr:

- 1398N (na odcinku Sątoczno- dr.woj. (591) Kotki, km 0+000 - 15+900) – 17,49 hektara

- 1567N (na odcinku gr. powiatu - Glitajny, km 14+546-25+388) – 11,15 hektara

- 1581N (na odcinku Drogosze - Kiemławki Wlk., km 12+162 – 20+322) –8,98 hektara

- 1584N (na odcinku Kiemławki Wlk. - DW 592, km 0+000 - 5+150) – 5,15 hektara

- 1606N (na odcinku Karolewo – Parcz, km 0+000 - 7+745) – 8,52 hektara

- 1693N (na odcinku Reszel – Mnichowo, km 0+000 – 1+145) – 1,42 hektara

- 1699N (na odcinku Św. Lipka - gr. powiatu, km 0+000 - 6+422) – 7,71 hektara

- 1707N (na odcinku Drogosze – Garbno, km 0+000 - 8+794) – 9,67 hektara

- 1711N (na odcinku Srokowo - Srokowski Dwór, km 21+200 - 23+746) – 2,80 hektara

- 1725N (na odcinku Barciany - Srokowo, km 0+000 - 12+603) – 13,86 hektara

- 1733N (na odcinku Kętrzyn – Nakomiady – gr. powiatu, km 1+717 - 14+479) – 14,04 hektara

- 1799N (na odcinku dr.woj. nr 650 - gr. powiatu, km 26+820 - 31+143) – 4,76 hektara

- 1968N (na odcinku Św. Lipka – Wilkowo, km 0+000 - 7+239) – 7,96 hektara

- 1618N (na odcinku granica powiatu - Nakomiady, km 10+274 - 15+929) - 6,22 hektara

1.6 Określenia podstawowe

1.6.1. droga–wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.2. pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszego wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.3. pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.6.4.odrosty drzew – odrosty korzeniowe przy drzewach, pniach i korzeniach.

1.6.5. rów przydrożny – otwarty wykop o głębokości powyżej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę z korpusu drogi.

1.6.6.jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w  miejscach  niepożądanych.

1.6.7.chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające na sprzęcie
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zadania. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- SPRZĘT

  - Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Maszyny i urządzenia zastosowane do przedmiotowego postępowania, powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998r. Nr 12, poz. 51), które w §28 określa, że:

1. Niedopuszczalne jest używanie kosiarek rotacyjnych:

2. Wykaszania traw porastających rowy, pobocza dróg, skarpy należy dokonywać przy użyciu kosiarek konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac.

Do wykonania usługi związanej z usunięciem jednorocznych odrostów należy stosować kosy spalinowe z przystawkami do cięcia krzaków i odrostów.

- WYKONANIE USŁUGI

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usług zgodnie z umową i wymaganiami w OPZ, Projektem Czasowej Organizacji Ruchu oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Polecenia będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.2. Koszenie traw i chwastów

Usługa polega na koszeniu traw, chwastów i odrostów oraz jednorocznych samosiewów z dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kętrzynie.

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane jednokrotnie. Rozpoczęcie i zakończenie koszenia traw i chwastów odbywa się według ustaleń z Zamawiającym.

Koszenie całych pasów drogowych powinno być wykonane z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do ustalenia                              z przedstawicielem Zamawiającego dokładnych granic pasa drogowego, do którego będzie wykonywane koszenie np. dróg do słupków granicznych lub do granicy pól uprawnych itp.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Wszelkie uzgodnienia i informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą w formie zleceń składanych pisemnie, przesyłane e-mailem. Wysłanie zlecenia e-mailem uważać się będzie za skutecznie złożone i skutecznie doręczone w dniu dokonania tej czynności.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić szczegółową kolejność wykonywania prac z przedstawicielem Zamawiającego.

3.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

3.4. Usunięcie jednorocznych samosiewów, odrostów drzew

Wycięcie odrostów i samosiewów wykonuje się sekatorami lub nożycami możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Dopuszcza się wykonywanie w/w zabiegów siekierą, maczetą lub wykaszarką. Maksymalna wysokość odrostu po ścięciu powinna wynosić nie więcej niż 2 cm od poziomu terenu. Skoszone i wycięte jednoroczne samosiewy i odrosty drzew należy zebrać w stosy i usunąć – wywieźć na wysypisko lub rozdrobnić specjalnym sprzętem. Obowiązuje zakaz palenia na terenie pasa drogowego.

3.5. Szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie młodych drzewek rosnących w drugim pasie zadrzewienia (poprzez podcięcie, zniszczenie kory) i dokona nowych nasadzeń w miejsce uszkodzonych wraz z ich pielęgnacją.

Ponosi również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczenie mienia lub uprawy.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- Usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem prac;

- Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także 
z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.6. Obowiązki Wykonawcy usług

Wymagania Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniała na umowę, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, obejmują prace objęte przedmiotem zamówienia.

- KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

  - Ogólne zasady kontroli jakości

    - Kontrola w czasie usług

W czasie wykonywania usług należy przeprowadzać kontrolę poprawności koszenia trawy 
i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 2, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

W razie wystąpienia niezgodności w zakresie ilościowym co do wykonywanych usług Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację przedstawicielowi Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty tylko za ilość (ha) podaną w formularzu cenowym lub przedmiarze, za wykonanie usług w większym zakresie bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, Zamawiający nie dokona zapłaty.

- OBMIAR USŁUG

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest ha (hektar).

- ODBIÓR USŁUG

  - Ogólne zasady odbioru usług

Odbiór koszenia odbędzie się w ciągu 7 dni po pisemnym zgłoszeniu do odbioru, ze względu na wizualne zanikanie usług, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

7.2   Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha koszenia obejmuje:

- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

- oznakowanie sprzętu i miejsca realizacji usługi,

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- koszenie traw i chwastów,

- na bieżąco uprzątnięcie nawierzchni jezdni i chodników ze ściętej trawy,

- wycinkę jednorocznych samosiewów i odrostów drzew i wywóz na wysypisko,

- zebranie w stosy samosiewów i odrostów drzew i wywóz na wysypisko,

- sprzątnięcie skoszonej trawy i chwastów zalegających w korytkach ściekowych, skarpowych i rowach
umocnionych,

- odtransportowanie sprzętu,

- kontrolę i pomiar,

- uporządkowanie terenu.

Kętrzyn, 11.05.2020 r.

Sporządził: Kazimierz Szydłowski