Zał. nr  6

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie prowadzone pod wspólnym tytułem „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

- Wszystkie sprzęty, urządzenia i aparaty muszą być fabrycznie nowe.

- Poszczególne elementy zamówienia jak i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Elementy zamówienia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Do każdego sprzętu muszą być dostarczone w języku polskim:

- karta gwarancyjna,

- pełna lista części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia,

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.),

- wykaz podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.),

- dokumentacja serwisowa (tj, wszelkie dokumenty typu paszport techniczny itp.) oraz instrukcja obsługi urządzenia w j. polskim.

- Wszystkie sprzęty muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne oraz posiadać inne certyfikaty, atesty i dopuszczenia wynikające z obowiązujących przepisów krajowych lub unii europejskiej.

- Wszystkie sprzęty powinny zawierać komplet osprzętu wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Dostawa obejmuje wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego montażu, połączenia i uruchomienia zamawianych urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do dostawy sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, podłączenie i zainstalowanie urządzeń, zainstalowanie oprogramowania w urządzeniach, jeśli jest to niezbędne w zasadach gwarancji oraz do przeprowadzenia instruktażu obsługi w niezbędnym zakresie.

- Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt./ zestawach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka hydrauliczne | 2 zestawy |
| 2. | Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi, dostosowane do montażu wysięgnika do ręki | 30 zestawów |
| 3. | Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem bez barierek ochronnych bocznych | 18 zestawów |
| 4. | Łóżka elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¾ długości leża | 8 zestawów |
| 5. | Łóżka elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża | 4 zestawy |
| 6. | Szafki przyłóżkowe | 62 szt. |
| 7. | Wysięgnik z uchwytem do ręki do pozycji nr 2 | 10 szt. |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe do pozycji nr 1,2,3 i 4 | 124 zestawy |
| 9. | Materace do pozycji nr 1,2,3 i 4 | 62 zestawy |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela

| Lp. | Sprzęty/urządzenia medyczne |
| --- | --- |
|  | Nazwa | Parametry techniczne |
|  | Łóżko hydrauliczne | Wymiary łóżka: 1. Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm). 2. Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Opis łóżka: 1. Łóżko posiadające konstrukcję wykonana ze stali lakierowanej/malowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Główna konstrukcja łóżka wykonana z materiałów gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. 2. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. 3. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. 4. Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL3. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. 4. Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL(o grubości 10mm ± 2mm) lub inną, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia 5. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Segmenty leża wypełnione stalową siatką o średnicy oczek i grubości materiału zapewniającej wysokie obciążenie użytkowe. 6. W narożnikach leża od strony wezgłowia i nóg tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. 7. Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie minimum: 0 – 700, - segment oparcia uda w zakresie minimum: 0 – 35º. 8. Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej/nych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta i personelu. 9. Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. 10. Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół. 11. Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. 12. Bezpieczne obciążenie min. 180 kg . Certyfikaty / dopuszczenia dla opisanego wyżej sprzętu i wyposażenia: 1. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące na dostarczony sprzęt. 2. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 3. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
|  | Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi, dostosowane do montażu wysięgnika do ręki | Wymiary łóżka: 1. Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm). 2. Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Opis łóżka: 1. Łóżko posiadające konstrukcję wykonana ze stali lakierowanej/malowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Główna konstrukcja łóżka wykonana z materiałów gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. 2. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. 3. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. jednym segmencie. 4. Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL(o grubości 10mm±2mm) lub inną, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia. 5. Leże łóżka dwusegmentowe z czego wezgłowie regulowane ręcznie. Segmenty leża wypełnione stalową siatką o średnicy oczek i grubości materiału zapewniającej wysokie obciążenie użytkowe. 6. W narożnikach leża od strony wezgłowia i nóg tuleje do mocowania wieszaka na kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. 7. Regulacja kąta leża bezstopniowo, - segment oparcia pleców w zakresie minimum: 0 – 700, 8. Regulacja segmentu wezgłowia wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej/nych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta i personelu. 9. Łóżko z zamontowanymi bocznymi barierkami ochronnymi na długości min. 75% długości leża. Bariery składane wzdłuż ramy leża lub na ramę leża niezależne min. dwie, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta. 10. Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół. 11. Łóżko przystosowane do zamontowania ramy wyciągowej, wysięgnika do ręki, uchwytów na basen oraz kaczkę. 12. Bezpieczne obciążenie min. 180 kg . Certyfikaty / dopuszczenia dla opisanego wyżej sprzętu i wyposażenia: 1. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące na dostarczony sprzęt. 2. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 3. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
|  | Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem bez barierek ochronnych bocznych | Wymiary łóżka: 1. Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm). 2. Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Opis łóżka: 1. Łóżko posiadające konstrukcję wykonana ze stali lakierowanej/malowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Główna konstrukcja łóżka wykonana z materiałów gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. 2. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. 3. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. jednym segmencie. 4. Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL(10 mm± 2mm) lub inną, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia. 5. Leże łóżka dwusegmentowe z czego wezgłowie regulowane ręcznie. Segmenty leża wypełnione stalową siatką o średnicy oczek i grubości materiału zapewniającej wysokie obciążenie użytkowe. 6. W narożnikach leża od strony wezgłowia i nóg tuleje do mocowania wieszaka na kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. 7. Regulacja kąta leża bezstopniowo, - segment oparcia pleców w zakresie minimum: 0 – 700, 8.Regulacja segmentu wezgłowia wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej/nych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta i personelu. 9. Łóżko bez barierek bocznych ochronnych. 10. Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół. 11. Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. 12. Bezpieczne obciążenie min. 180 kg . Certyfikaty / dopuszczenia dla opisanego wyżej sprzętu i wyposażenia: 1. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące na dostarczony sprzęt. 2. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 3. Czas reakcji serwisu max. 72 godz |
| 4. | Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¾ długości leża | Wymiary łóżka: 1. Długość: 2100 mm, (± 50 mm) - z możliwością przedłużenia leża o kolejne 200 mm. 2. Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1000 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Opis łóżka: 1. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. 2. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Konstrukcja podstawy łóżka zapewniająca wysokie obciążenia użytkowe - podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach lub wsparta na kolumnach, gwarantująca stabilność leża. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. 3. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. 4. Zasilanie elektrycznie 220/230 V. 5. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. 6. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 7. Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców minimum 0-70°, - segment uda minimum: 0 – 35º, - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. 8. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) 9. Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund ± 10s. 10. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. 11. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, CPR, krzesła kardiologicznego. 12. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. 13. Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV (lampy bakteriobójcze). 14. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. 15. Szczyty łóżka w formie zamkniętej, z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL lub inną odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia. 16. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. 17. Łóżko wyposażone składane wzdłuż ramy leża lub na ramę leża niezależne min. dwie barierki boczne na ¾ długości leża, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. 18. Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. 19. Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. 20. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. 21. Łóżko wyposażone w sztywne metalowe lub elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. 22. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. 23. Bezpieczne obciążenie min. 220kg. 24. Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). Certyfikaty / dopuszczenia dla opisanego wyżej sprzętu i wyposażenia: 1. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące na dostarczony sprzęt. 2. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 3. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
| 5. | Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża | Wymiary łóżka: 1. Długość: 2100 mm, (± 50 mm) - z możliwością przedłużenia leża o kolejne 200 mm. 2. Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1000 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Opis łóżka: 1. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. 2. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Konstrukcja podstawy łóżka zapewniająca wysokie obciążenia użytkowe - podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach lub wsparta na kolumnach, gwarantująca stabilność leża. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. 3. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. 4. Zasilanie elektrycznie 220/230 V. 5. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. 6. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 7. Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców minimum 0-70°, - segment uda minimum: 0 – 35º, - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. 8. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) 9. Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund ± 10s. 10. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. 11. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, CPR, krzesła kardiologicznego. 12. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. 13. Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV (lampy bakteriobójcze). 14. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. 15. Szczyty łóżka w formie zamkniętej, z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL lub inną odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia. 16. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. 17. Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża niezależnie aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie. Tworzywo umieszczone na barierkach pełni funkcję listwy odbojowej. Pożądane by barierki w części środkowej wyposażone były w tunel na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 18. Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. 19. Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. 20. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. 21. Łóżko wyposażone w sztywne metalowe lub elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. 22. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. 23. Bezpieczne obciążenie min. 220kg. 24. Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). Certyfikaty / dopuszczenia dla opisanego wyżej sprzętu i wyposażenia: 1. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące na dostarczony sprzęt. 2. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 3. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
| 6 | Szafka przyłóżkowa | Wymiary szafki: 1. Wysokość - 900 mm (± 50mm). 2. Szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 50mm). 3. Szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 50mm), głębokość - 450 mm (± 50mm). Opis szafki: 1. Korpus szafki wykonany z aluminium lub stali malowanej/lakierowanej proszkowo lub z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). 2. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z aluminium lub stali malowanej/lakierowanej proszkowo lub z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Blat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL lub innego. Czoła szuflad i drzwi szafki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo lub tworzywa HPL lub innego (o grubości min. 5 mm). 3. Pożądane wyposażenie tyłu szafki w reling posiadający haczyk na ręcznik. 4. Blaty wyposażone w bezpieczne krawędzie. 5. Szafka składająca się z dwóch szuflad lub szuflady i szafki zamykanej, pomiędzy tymi sekcjami półka na prasę o wysokości min. 110 mm – dostęp do półki od frontu szafki. 6. Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach, umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. 7. Pożądane dodatkowe wyposażenie szuflady dolnej lub szafki zamykanej w np. odejmowane tworzywowe wkłady łatwe do mycia i dezynfekcji dzielące wnętrza na części m.in. z funkcją uchwytu na butelki o pojemności min. 1,5 l. Wysokość tej sekcji min. 350 mm. 8. Fronty szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. 9. Pożądana pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS lub metalu. 10. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. 11. Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 50mm). Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL lub innego (o grubości min. 5 mm), wspornik blatu z bezpiecznymi krawędziami. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (dopuszcza się szafkę obustronną z blatem bocznym montowanym na stałe). 12. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. ok. 50 mm z materiału nie brudzącego podłóg. 13. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. 14. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. Certyfikaty / dopuszczenia dla opisanego wyżej sprzętu i wyposażenia: 1.Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami. 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące. 2. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. 3. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 4. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
| 7 | Wysięgnik z uchwytem do ręki do pozycji nr 2 | Wysięgnik z uchwytem do ręki dostosowany do zastosowania w przypadku łóżek szpitalnych dwusegmentowych z ręcznie regulowanym wezgłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi – poz 2. Certyfikaty: 1.Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. 3. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami. 4. Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancje i serwis: 1. Gwarancja min. 24 miesiące. 2. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. 3. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe do pozycji nr 1,2,3, 4 | Elementy dodatkowe wyposażenia: 1. Kołdra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm ± 5 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji, tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. 2. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm ±5cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji, tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. 3. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. 4. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. 5. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. 6. Do każdego zamówionego łóżka opisanego w poz.1,2,3,4 przypisane są dwa komplety pościeli w kolorze pastelowym (min. 5 kolorów do wyboru Zamawiającego), o wymiarach j.w. 7. Wymiary pościeli wyżej opisane dotyczą stanu „po praniu”. 8. Gramatura i materiał: 1) kołdra - waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 3) pościel – min. 180g/m2, typ materiału: płótno. Certyfikaty: Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. Gwarancje i serwis: Gwarancja min. 24 miesiące. |
| 9 | Materace do pozycji nr 1,2,3, 4 | Elementy dodatkowe wyposażenia: 1. Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. 2. Dołączony dodatkowy pokrowiec na materac do każdego zamówionego łóżka (wg opisu jw.). Certyfikaty: Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. Gwarancje i serwis: Gwarancja min. 24 miesiące. |