Kętrzyn, dnia 13.08.2015 r.

SOO.272.20.2015

Do wszystkich Wykonawców

______________________________________________

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.20.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie”

Wyjaśnienia (5) do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego przez Powiat Kętrzyński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie”, Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnienia do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dn. 12.08.2015 r.:

Pytanie 2.

Według dokumentacji projektowej (profile oraz plan sytuacyjny) rurociągi należy wykonać z rur PCVU Sn8 i Sn 16,   natomiast według SST rurociągi należy wykonać z rur PEHD w zakresie średnic 300-500 mm oraz z rur PP w zakresie średnic 250-200 mm. Jakie rury należy zastosować przy wykonaniu kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z WT MPWiK sieci należy wykonać z rur PVC U SN 8, oraz SN 16 dla odcinków o zbyt małym przykryciu ( względy wytrzymałościowe  ).  Szczegóły są na  opracowanej dokumentacji projektowej .

Przedmiotowa odpowiedź wskazuje na konieczność zastosowania rur PVC (wg wytycznych MPWiK), jednocześnie dodając, że szczegóły są na opracowanej dokumentacji projektowej, co stoi w sprzeczności z zapisem o rurach PVC, ponieważ opis techniczny wskazuje na rury PVC dwuścienne lub PEHD, natomiast  SST wskazuje na konieczność montażu rur PEHD. Proszę o jednoznaczne wskazanie, że stosować należy rury PVC lite SN8 i SN16 (przy zbyt małym przykryciu). Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy dopuszczają Państwo zastosowanie na całej kanalizacji deszczowej studni fi 1200 betonowych osadnikowych (z pierścieniem odciążającym dla studni zlokalizowanych w jezdni, oraz bez pierścienia odciążającego dla studni zlokalizowanych w zieleni) oraz wpustów betonowych fi 500 – takie rozwiązanie dopuszczają warunki MWiK. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu rury PVC oraz studni betonowych jest dużo bardziej ekonomicznym od zastosowania rur i studni PEHD.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż sieci należy wykonać zgodnie z WT MPWiK z rur PVC lite SN8 dla większości tras oraz SN16 (przy zbyt małym przykryciu). Poza tym dopuszczamy zastosowanie na całej kanalizacji deszczowej studni fi 1200 betonowych osadnikowych (z pierścieniem odciążającym dla studni zlokalizowanych w jezdni, oraz bez pierścienia odciążającego dla studni zlokalizowanych w zieleni) oraz wpustów betonowych fi 500.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Sporządziła:

Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

(89)751-17-51

### Marta Szymkiewicz

(89)751-17-11

Rozdzielnik:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, Oddział Warmińsko-Mazurski - Dział Ofert, 
ul. Wolności 5, 11-430 Korsze

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo

- „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł, ul. Bartoszycka 26D, 11-100 Lidzbark Warmiński

- Skanska S.A., Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn