CUW.PK.343.22.2016

Kętrzyn, dnia 09.09.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

______________________________________

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie – II etap (Kąpławki - Kiemławki Wielkie) o dł. 4,24 km”.

Wyjaśnienia Nr 1

do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając 
w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 30 sierpnia 2016 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 2. Przedmiot zamówienia zawartym w SIWZ, realizacja inwestycji będzie prowadzona w ramach procedury zgłoszenia zamiaru wykonania robót w istniejącym pasie drogowym. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót.

ODP. W załączeniu kopia zgłoszenia na cały odcinek drogi powiatowej Drogosze-Kąpławki Wielkie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przewidzianych do wykonania wynagrodzenie wykonawcy pozostanie bez zmian?

ODP. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przewidzianych do wykonania wynagrodzenie wykonawcy pozostanie bez zmian

Pytanie 3

Zgodnie z Formularzem oferty integralną część oferty stanowi m. in. wyceniony przedmiar robót – zał. nr 1a do SIWZ. Sporządzenie przedmiaru robót do wyceny leży po stronie Oferenta, zatem kosztorysy ofertowe złożone przez Wykonawców mogą się od siebie znacząco różnić. Z związku z powyższym, a ponadto powołując się na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy, proszę o wykreślenie wymogu załączenia wycenionego przedmiaru robót na etapie składania ofert.

ODP. Zgodnie z Formularzem oferty integralną część oferty stanowi m. in. wyceniony przedmiar robót – zał. nr 1a do SIWZ. Sporządzenie przedmiaru robót do wyceny leży po stronie Oferenta. Wymóg załączenia wycenionego przedmiaru robót na etapie składania ofert jest podyktowany koniecznością określenia elementów robót do rozliczeń i fakturowania. Te podstawowe elementy robót zawarto w tabeli zamieszczonej w PFU i są to:

Zestawienie elementów robót powstałych w wyniku realizacji inwestycji:

| L.p | Rodzaj nawierzchni/elementu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórka istniejących przepustów ze względu na zły stan techniczny | Uwzględnić 4 szt. przepustów pod droga tj. Ø400 szt.2, Ø800 szt.2, |
| 2 | Oczyszczenie pasa drogowego z istniejącego zakrzaczenia (zagęszczenie średnie) | Uwzględnić usunięcie zakrzaczenia z całej szerokości pasa drogowego |
| 3 | Wykonanie nowych przepustów pod drogą | Uwzględnić 4 szt. przepustów pod droga tj. Ø400 szt.2, Ø800 szt.2, |
| 4 | Wykonanie koryta na gł. 48cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i skrzyżowania | Uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy |
| 5 | Warstwy osączające gr. 20cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i skrzyżowania |  |
| 6 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni i zjazdów |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm na zjazdach i skrzyżowaniu |  |
| 8 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw 0/31.5 |  |
| 9 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 gr. 6cm na jezdni |  |
| 10 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W/50 gr. 4cm na zjazdach |  |
| 11 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 gr. 4cm na całej długości jezdni drogi |  |
| 12 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 gr. 4cm na zjazdach | Wykonać na szerokości |
| 13 | Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami |  |
| 14 | Wykonanie przepustów z polipropylenów o średnicy 400mm pod zjazdami | Uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy |
| 15 | Regulacja poboczy (ścinka) drogi o średniej gr. 10cm |  |
| 16 | Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem łamanym i jego zagęszczenie mechaniczne | Wykonać na całej długości drogi, uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia pobocza |
| 17 | Renowacja istniejących rowów przydrożnych | Wykonać na całej długości przedmiotowego odcinka drogi |
| 18 | Zakup i montaż oznakowania pionowego i poziomego – zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu | Wykonać na całej długości przedmiotowego odcinka drogi |

Przepust 1) km: 2+211; Przepust 2) km: 2+477; Przepust 3) km: 3+014; Przepust 4) km: 3+573;

UWAGA: Koszt projektu uwzględnić w robotach budowlanych.

Zamawiający podtrzymuje żądanie załączenia wycenionego przedmiaru robót do oferty.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych. W przeciwnym wypadku proszę o określenie, na kim spoczywa obowiązek uzyskania decyzji środowiskowych, na Wykonawcy czy Zamawiającym?

ODP. Potwierdzamy, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych. Zamawiający żąda wykonania jedynie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 5

Proszę o wyszczególnienie decyzji i pozwoleń, których uzyskanie leży po stronie Wykonawcy, a w szczególności na kim spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew?

ODP. Zamawiający nie wymaga uzyskania żadnych decyzji i pozwoleń, ani uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Zgodnie z PFU (pkt nr 1.1.2) należy sporządzić wykaz i opis drzew przeznaczonych do wycinki w związku z kolizją z zaprojektowaną geometrią drogi oraz wskazać je na projekcie zagospodarowania terenu. Wykaz będzie postawą dla Zarządcy drogi do wystąpienia do odpowiedniego organu o ich wycinkę.

Pytanie nr 6

Czy wymagane jest wykonanie stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego znakami typu 36a?

ODP. Wykonanie stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 7

Proszę o wskazanie materiałów rozbiórkowych, które są własnością Zamawiającego oraz podanie odległości ich wywozu.

ODP. Materiały rozbiórkowe, które są własnością Zamawiającego takie jak: destrukt z frezowania –zgodnie z PFU należy dostarczyć na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20. Wycięte zakrzaczenie zutylizować we własnym zakresie tj. Wykonawcy. Stare znaki dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20.

Pytanie nr 8

Proszę o wskazanie właściciela materiału pochodzącego z wycinki drzew oraz karczowania? Jeżeli właścicielem jest Zamawiający, to proszę również o podanie odległości wywozu materiału.

ODP. Jak w odpowiedzi do pytania nr 7. Średnia odległość ok. 15km.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania poboczy dopuszcza się wykorzystanie destruktu powstałego w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni jezdni?

ODP. Destrukt z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni należy dostarczyć na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20. Średnia odległość ok. 15km. Jest to zmiana w stosunku do zapisu w Tabeli z PFU poz.16. Istniejąca nawierzchnia nie jest wykonana z MMA

Pytanie nr 10

Proszę o podanie wymaganego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

ODP. Wymagany okres gwarancji dla oznakowania poziomego to: 12 miesięcy.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeżeli tak, to proszę o jej zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

ODP. Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego odcinka drogi.

Pytanie nr 12

W trakcie wizji lokalnej na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowano dwa przystanki autobusowe, jeden w miejscowości Kiemławki Małe i jeden między miejscowościami Kiemławki Małe a Kąpławka. Czy Zamawiający wymaga, aby w wycenie oferty uwzględnić wykonanie zatok autobusowych w tych lokalizacjach wraz z postawieniem nowych wiat przystankowych?

ODP. Tak, Zamawiający wymaga, aby w wycenie oferty uwzględnić wykonanie zatok autobusowych z peronem w tych lokalizacjach, ale bez wiat przystankowych.

Pytanie nr 13

Proszę o potwierdzenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania i wykonania poszczególnych warstw konstrukcji jezdni i zjazdów będą obowiązywać aktualne Wytyczne Techniczne.

ODP. Tak, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania i wykonania poszczególnych warstw konstrukcji jezdni i zjazdów będą obowiązywać aktualne Wytyczne Techniczne.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację przedmiotowego odcinka drogi z uzbrojeniem? Jeżeli tak, to proszę o jej zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

ODP. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji przedmiotowego odcinka drogi z uzbrojeniem. Natomiast z posiadanych zasobów EW-mapa wynika, ze na przedmiotowym odcinku drogi w pasie drogi nie ma urządzeń obcych poza jednym miejscem przejścia prostopadłego do osi drogi sieci energetycznej kablowej w km: 2+787 (mierząc od msc. Kapławka). W zał. mapka.

Pytanie nr 15

Proszę o podanie aktualnej kategorii ruchu przedmiotowego odcinka drogi.

ODP. Zgodnie z zapisami PFU (pkt 1.1.1) jest to kategoria KR-2

Pytanie nr 16

Czy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne przy budowie lub remoncie przepustów? Jeżeli tak, to po czyjej stronie leży jego uzyskanie?

ODP.  Nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne przy remoncie i przebudowie przepustów.

Pytanie nr 17

Na podstawie wizji w terenie Wykonawca stwierdza, że większość drzew znajdujących się na przedmiotowym odcinku drogi nie zachowuje wymaganej skrajni jezdni. Biorąc pod uwagę fakt, iż zakres realizacji inwestycji obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z szerokości 4,2 m do 5,0 m oraz wykonanie poboczy, należy stwierdzić, iż drzewa te należy wyciąć. Kolejnym czynnikiem wskazującym na konieczność wycinki drzew znajdujących się w szerokości istniejącego pobocza jest fakt, iż system korzeniowy znajduje się w obrębie istniejącej jezdni, a więc podczas przebudowy ulegnie on uszkodzeniu. W związku z powyższym:

a) proszę o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział drzewa, o których mowa, do wycinki, a tym samym wpisał to w oczekiwanym terminie realizacji inwestycji,

ODP. Patrz odpowiedz na pytanie nr 5

b) w przypadku konieczności wycinki drzew w celu uzyskania wymaganych skrajni poziomych, proszę o określenie, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji o czas niezbędny na czynności związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz czynności związane z wycinką drzew, gdyż w ocenie wykonawcy termin realizacji zamówienia do 15.12.2016 jest terminem nierealnym na wykonanie całego zakresu robót,

ODP. Zamawiający nie przewiduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Wymagany termin to  12.12.2016r.

c) w przypadku braku konieczności wycinki drzew proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie uzyskanie decyzji dotyczącej odstępstwa od wymaganych skrajni drogowych.

ODP. Zamawiający ze względu na brak możliwości wycinki drzew w terminie realizacji zadania nie będzie żądał od Wykonawcy uzyskania decyzji dotyczącej odstępstwa od wymaganych skrajni drogowych. Odcinki nie spełniające tego wymogu należy odpowiednio oznakować.

Pytanie nr 18

Umowa - §15 – pkt 2 – ppkt f

Zgodnie z wyżej wskazanym punktem umowy zmiana terminu realizacji może nastąpić m.in. w wyniku niezawinionych przyczyn spowodowanych przez tzw. „siłę wyższą”. Co Zamawiający rozumie przez określenie „siła wyższa”?

ODP.  Zamawiający rozumie przez określenie „siła wyższa”: zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje, np. klęskę żywiołową (powódź, trzęsienie ziemi itp.) oraz wybuch wojny.

Pytanie nr 19

Do kiedy najpóźniej Zamawiający jest zobowiązany zrealizować przedmiotową inwestycję?

ODP.  Wymagany termin to 12.12.2016 r.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy Zamawiający wymaga sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego czy tylko wykonawczego?

ODP. Zamawiający wymaga sporządzenia projektu wykonawczego – zgodnie z zapisami w PFU (pkt 1.2.3)

Pytanie nr 21

Zgodnie z pkt 8 SIWZ oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 dotyczącym przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
i zachowania terminów o których mowa w powyższym artykule prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający dopuszcza przekazanie powyższego oświadczenia w formie elektronicznej wraz z niezwłocznym przesłaniem oryginału drogą pocztową.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczenia w formie elektronicznej wraz 
z niezwłocznym przesłaniem oryginału drogą pocztową. Zgodnie z zapisami SIWZ komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się  za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz 
z 2015 r. poz. 1830),  osobiście,  za pośrednictwem posłańca,  faksu,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

Sporządzili

Jerzy Socha/:

Marta Szymkiewicz

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Marta Żylińska