Dodatek nr1 do specyfikacji zamówienia publicznego dotyczącego opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej  dla  jednostki  ewidencyjnej Reszel – obszar wiejski,  powiat  kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.

# WARUNKI TECHNICZNE I RZECZOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

I.Podstawy prawne i techniczne wykonania pracy

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; ze zmianami);

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.               w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r.

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80 poz. 866);

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.

- w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów                 i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów             o udostępnienie tych baz ( Dz. U. Nr 78, poz. 837);

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. - w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r.w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37, poz. 333);

7) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami);

8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 145);

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ((tj. z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz.115 ze zmianami);

10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. nr 243, poz.1623 ze zmianami);

11) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami);

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. - w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663);

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. - w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 86, poz. 736);

14) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (tj. z 2001 r. Dz. U.124 poz. 1361 ze zmianami);

15) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. – w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zmianami).

16) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. - o statystyce publicznej (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 591, ze zmianami);

17) Ustawa z dnia 27.03.2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 647);

18) Ustawa z dnia 29.08.2003r. – o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612 ze zmianą);

19) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. – o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008r.

nr 50, poz. 291, ze zmianami);

20) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. – w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97 ze zmianami);

22) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. – o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489);

23) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1266 ze zmianami);

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

25) Instrukcja techniczna G-5 – Ewidencja gruntów i budynków,

26) Instrukcja K-1 – Podstawowa mapa kraju,

27) Wytyczne techniczne K-1.2 – Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja,

28) Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

29) Instrukcja techniczna G-7  - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

30) Instrukcja techniczna O-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

31) Instrukcja techniczna O-2 – Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych,

32) Instrukcja techniczna O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

II. Podstawowe dane o obiekcie

Informacje dotyczące opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna:

1. Reszel – obszar wiejski

2. Powierzchnia jednostki ewidencyjnej: 17 491 ha.

3. Liczba obrębów ewidencyjnych: 27.

4. Liczba  działek: około 5 778.

5. Liczba budynków: około 2 815.

Część opisowa prowadzona jest w systemie EWOPIS wersja 5.05 a część kartograficzna w systemie  EWMAPA  FB wersja 10.15.

Obszar opracowania obejmuje gminę Reszel, której ogólna powierzchnia wynosi 17 491 ha, w tym 2 697 ha gruntów LP.

Teren gminy składa się z 27 obrębów ewidencyjnych. Część kartograficzna obejmuje 60 arkuszy mapy w skali 1:5000.

Powierzchnię około 11 305 ha obejmują grunty, dla których ewidencja gruntów została założona na bazie map katastralnych, regulacji gruntów bez dokonywania pomiaru bezpośredniego treści mapy ewidencyjnej na osnowę geodezyjną. Powierzchnię około  2 384 ha obejmują byłe grunty PGR, które objęto w latach 1949 - 1968 pomiarem granic i użytków w układach lokalnych (pomiar lokalny PGR).

W obrębie Klewno w 1985 roku została odnowiona ewidencja gruntów wraz z obliczeniami współrzędnych punktów załamania granic w układzie „1965”. W obrębie Widryny  w 1975 roku została odnowiona   ewidencja gruntów.

W 4-ech obrębach: Dębnik, Kępa Tolnicka, Pilec, Zawidy o powierzchni 1844 ha w latach siedemdziesiątych została odnowiona ewidencja gruntów (nowy pomiar, scalenie).

W 2002 r. wykonano informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA wersja 6.09 oraz ortofotomapę dla gm. Reszel z uwzględnieniem cyfrowych pomiarów fotogrametrycznych.

Mapa ta jest na bieżąco aktualizowana.

Na bieżąco są aktualizowane  i prowadzone analogowe mapy ewidencyjne.

Mapy ewidencyjne zostały zeskanowane w wyniku czego powstały rastry tych map (pliki pcx i evr). Gm. Reszel objęta jest ortofotomapą.

III. Zakres prac

Numeryczna mapa ewidencyjna:

1. Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Reszel,  powiat kętrzyński z wykorzystaniem danych zgromadzonych w zasobie PODGiK, w tym w szczególności opracowań numerycznych.

2. Opracowania zostaną opracowane w systemie EWMAPA v.10.x.

IV. Istniejące materiały geodezyjne przewidywane do wykorzystania.

Numeryczna mapa ewidencyjna:

- Operat ewidencji gruntów – część opisowa prowadzona w systemie EWOPIS v.5.05 , część kartograficzna prowadzona w systemie Ewmapa FB 10.15 zawiera zinformatyzowaną mapę ewidencji gruntów i budynków.

- Mapy ewidencyjne w postaci analogowej.

- Mapy klasyfikacyjne.

- Mapy zasadnicze (sytuacyjno - wysokościowe) analogowe.

- Numeryczna mapa zasadnicza obejmująca teren ośrodka zwartej zabudowy obr. Święta Lipka,  droga od miasta Reszel od obrębu Święta Lipka, oraz opracowania numeryczne tras pod projekty uzbrojenia podziemnego np. związane z telefonizacją wsi.

- Operaty techniczne dotyczące pomiarów prawnych oraz sytuacyjno wysokościowych z terenu gminy Reszel.

- Mapy przeglądowe operatów prawnych wykonane na mapach ewidencyjnych w skali 1:10 000 (rastry).

V. Sporządzenie numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie EWMAPA v. 10.x

BAZA DZIAŁEK

- Wykorzystać bazę działek ewidencyjnych funkcjonującą w PODGK, prowadzoną w programie EWMAPA ver.10x.

- Wykonać rastry z arkuszy map ewidencyjnych objętych opracowaniem oraz wpasować je.

- Każdą rozbieżność między w/w bazami zweryfikować i w nowoutworzonej bazie przyjąć stan najbardziej aktualny.

- Dokonać aktualizacji bazy działek w oparciu o operaty jednostkowe przyjęte do zasobu PODGK. W przypadku braku jednoznacznych danych do obliczenia współrzędnych punktów granicznych dopuszcza się wprowadzenie tych punktów w oparciu o dane liniowe, domiary, wcięcia liniowe i wcięcia kątowe. Wykorzystując w/w dane należy zostawić punkt z prefiksem.

- Przed wprowadzeniem danych z poszczególnych operatów  należy uaktywnić opcję „aktywny  operat”, wpisując  numer operatu wpisany na okładce  wg wzoru: gmina. obręb-nr kolejny/rok dwucyfrowy np. 055.12-29/10. Na każdym udostępnionym przez ośrodek operacie (na okładce) zamieścić informację czy dany operat był wykorzystany do założenia mapy numerycznej , oraz datę i podpis wykonawcy. W wypadku wykonania dodatkowych obliczeń ich wydruki załączyć do operatu z opracowania mapy numerycznej, na wydrukach tych wpisać numer operatu, którego dotyczą.

- Ustalić, czy dane z operatów geodezyjnych opisanych w zestawieniach TAB2_281602_5.nr_obrebu.xls zostały skutecznie wykorzystane. W przypadku ujawnienia niewykorzystanych danych, uzupełnić bazę działek o te dane. Rozbieżności opisać tabelarycznie w następującej postaci:

| Obręb | Nr operatu (bądź KERG) | Opis zaistniałych rozbieżności |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opisać zauważone błędy, nieścisłości, pomyłki, np. pomimo informacji o wykorzystaniu współrzędnych punktów granicznych w bazie działek (atrybutBPP=1 – błąd 0-0.1 m) faktycznie ujawnione współrzędne różnią się o ok. 45 cm od ujawnionych w operacie. Przypuszczalnie punkty w bazie pochodzą z wektoryzacji ortofotomapy |

- Ustalić, na podstawie danych zawartych w plikach TAB2_281602_5.nr_obrebu.xls czy wykorzystano wszystkie operaty geodezyjne zakwalifikowane do wykorzystania. Uzupełnić bazę działek o niewykorzystane operaty. Rozbieżności opisać tabelarycznie w następującej postaci:

| Obręb | Nr niewykorzystanego operatu (bądź KERG) | Niewykorzystany przy opracowaniu zakres danych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opisać co wykorzystano do bieżącego opracowania a pominięto przy wektoryzacji, np. ilość punktów, miary liniowe, itp. |

- Numerację punktów granicznych przyjąć zgodnie z zasadami przyjętymi przez PODGiK . Dla każdego punktu pozyskanego z operatu geodezyjnego przypisać numer operatu. Dodatkowo:

- Uzgodnić przebieg granic na styku gminy Reszel z gminami: Kętrzyn, Korsze. Punktom leżącym na granicy gmin nadać numerację punktów granicznych z gminy Reszel (numeracja zgodna z instrukcją G-5),

- Uzgodnić przebieg granic z powiatem bartoszyckim, powiatem mrągowskim i powiatem olsztyńskim. Sporządzić stosowny protokół zgodności, potwierdzony podpisem geodetów powiatowych.

- Dla każdego punktu uzupełnić dane dodatkowe (oznaczenie źródłowe, kod stabilizacji, źródło danych o położeniu, błąd położenia względem osnowy, kod rzędu granicy, numer pkt. w PRG, numer linii granicznej w PRG).

BAZA UŻYTKÓW

- Zaktualizować bazy użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych PODGiK funkcjonujących w postaci zintegrowanej, tzn. poszczególne jednostki ewidencyjne posiadają  jedną bazę użytków zawierającą użytki gruntowe z konturami klasyfikacyjnymi (tzw. baza „klasoużytków”).

- Na podstawie bazy użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych  PODGiK  zaktualizować bazę „klasoużytków, w szczególności:

    - Uzupełnić bazę „klasoużytków” o ewentualne dane zawarte w operatach geodezyjnych zgromadzonych w PODGiK

    - Uzupełnić bazę „klasoużytków” o ewentualne dane zawarte w operatach geodezyjnych, zgodnie z punktami 4 i 5 (vide  część dotycząca działek)

    - Zamienić oznaczenia użytku gruntowego opisanego jako „Br” na właściwe oznaczenia gruntów ornych zabudowanych: B-R(+klasa), B-Ps(+klasa), B-Ł(+klasa), B-Ls(+klasa),

      - Nowe, odrębne kontury zalesień (Ls) i zakrzewień (Lz) jak również nowe, odrębne kontury gruntów zabudowanych, zurbanizowanych, gruntów rolnych zabudowanych (B, Br....) i nie ujawnione w części opisowej EGiB  zastąpić stanem uwidocznionym na rastrze mapy ewidencyjnej.

    - Przywrócić oznaczenia Lz zgodnie ze stanem ujawnionym w części opisowej EGiB i  uwidocznionym na rastrze mapy ewidencyjnej.

    - Oznaczenia W  dostosować do operatu egib.

4.  Sporządzić obrębowe zestawienia – porównania klasoużytków w działkach między częścią graficzną a opisową. Do zestawień wykorzystać aktualne bazy EWOPIS. Każdy przypadek rozbieżności, dotyczący oznaczeń użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych wyjaśnić na podstawie map klasyfikacyjnych i rejestrów gruntów oraz doprowadzić do zgodności część opisową i graficzną. Przypadki trudne do wyjaśnienia uzgadniać z PODGiK na bieżąco w trakcie wykonywania pracy.

BUDYNKI

      - Przyjąć warstwę budynków z bazy PODGK.

      - Porównać nowoutworzoną bazę działek ewidencyjnych z bazą budynków. Wszystkie przypadki gdzie granice działek przecinają budynki wyjaśnić i zweryfikować.

VI. Inne.

  - Dokonać edycji położenia numerów działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w celu zachowania ich przejrzystości i wzajemnej widoczności. Dla terenów rolnych zastosować skalę 1:5000, dla terenów zabudowanych – 1:1000. W przypadkach koniecznych wykorzystać odnośniki. Ustawić właściwe współczynniki do przeredagowania mapy.

  - Dokonać konwersji arkuszy ortofotomap *.tif do formatu *.evr (EWMAPA)

  - Dokonać konwersji arkuszy map ewidencyjnych *.tif do formatu *.evr (EWMAPA).

  - Dokonać konwersji arkuszy map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych *.tif do formatu *.evr (EWMAPA).

  - Obowiązującym dla opracowania układem współrzędnych jest układ „2000”.

  - Bieżące prace geodezyjne z obszaru opracowania wykonane w trakcie wykonania

niniejszego opracowania należy wprowadzać na bieżąco.(Mapa ma być zgodna w treści na

dzień odbioru z mapami analogowymi.)

  - Przekazana baza danych powinna zawierać pliki umożliwiające sprawną obsługę mapy

numerycznej: wybór rastrów „przez wskazanie” i  aktualizację mapy ewidencyjnej.

  - Opracowaną treść mapy po kontroli i przyjęciu do zasobu PODGiK należy zasilić bazę numeryczną.

VII. Prace końcowe.

Przekazać do PODGiK operat techniczny w składzie:

  - szczegółowe sprawozdanie techniczne,

  - obrębowe zestawienia – porównania klasoużytków w działkach między częścią graficzną a opisową z opisem rozstrzygnięć związanych z rozbieżnościami klasoużytków

  - mapę ewidencyjną na nośniku CD-ROM (numeryczne bazy dla programu EWMAPA),

  - Wykonawca w terminie co najmniej 10-ciu dni przed ustalonym terminem odbioru            numerycznej mapy ewidencyjnej, przekaże Zamawiającemu operat techniczny wraz z płytą CD z opracowaną mapą numeryczną.

Postanowienia końcowe:

Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub nie uwzględnione w niniejszych wytycznych powinny być uzgadniane na bieżąco z PODGiK i wpisywane do dziennika roboty. Próby uzgadniania sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będą traktowane jako odstępstwa od niniejszych wytycznych i spowodują zwrot dokumentacji do poprawienia.

Sporządziła:

Joanna Kinach

Zatwierdził:

...................................