Załącznik nr 7

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„REWITALIZACJA PARKU PRZY SZPITALU POWIATOWYM                           W KĘTRZYNIE”

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja, remont i zagospodarowanie terenu przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie,  ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, mające na celu:

- znaczne poprawienie estetyki i jakości otoczenia,

- stworzenie pacjentom dobrych warunków leczenia i rekreacji,

- personelowi przyjaznego miejsca pracy.

W zakres robót wchodzą następujące pracę:

a) Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie parku

b) Wykonanie  alejek spacerowych wg oznaczeń na mapie zagospodarowania terenu

c) Dostawa i montaż obiektów małej architektury

d) Renowacja istniejącej fontanny

e) Budowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej

f)  Nasadzenie krzewów, roślin i gotowej trawy w rolkach

g) Prace towarzyszące

zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

a) Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie parku

Przygotowanie terenu obejmuje w swym zakresie w szczególności:

- oczyszczenie terenu,  wykarczowanie istniejących  korzeni po wyciętych drzewach

- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z betonu wraz z warstwą podbudowy - powierzchni ok. 127,50m2

- rozbiórka ogrodzenia oraz ław, stóp i fundamnetów betonowych (wysokość od 30 do 70cm) wzdłuż chodnika od strony ul. M. Curie Skłodowskiej i ul. Diehla. Lokalizacja ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki oznaczona została  na Planie Zagospodarowania Terenu

Uwaga: Przed rozbiórką istniejącego ogrodzenia należy ogrodzić i oznaczyć teren Inwestycji

- geodezyjne wytyczenie alejek spacerowych

- niwelacja terenu, humusowanie, wyrównanie terenu (częściowe wykorzystanie ziemi pozyskanej z korytowania alejek), nawiezienie urodzajnej ziemi.

- obniżenie betonowej studni kanalizacyjnej względem projektowanego poziomu terenu i montaż nowej betonowej płyty pokrywowej

| Dzew. = 1380mm, H=130mm |  |
| --- | --- |

- nawożenie ziemi urodzajanej, przygotowanie terenu pod nowoprojektowane  nasadzenia krzewów, bylin i kwiatów,

-wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania inwestycji

b) Wykonanie  alejek spacerowych wg oznaczeń na mapie zagospodarowania terenu,

#### Nawierzchnia wzmocniona mineralna HanseGrand Robust – powierzchnia ok. 600m2.

Rys. nr 1 Konstrukcja nawierzchni HanseGrand Robust

Rys. nr 1 Konstrukcja nawierzchni HanseGrand Robust

W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:

- Profilowanie istniejącego podłoża do poziomu powierzchni podłoża 
z profilem poprzecznym/pochyleniem daszkowym,

Naniesienie lub zdjęcie warstwy gruntu =/- 16 cm. Nadmiar ziemi jest zdejmowany, transportowany i składany na odkład przez Wykonawcę. Spadek dwustronny spadek 3%, EV2>45 MN/m2,

2. Warstwa odsączająca gr. 5 cm z piasku – dostarczyć, położyć i zagęścić

- Wykonanie warstwy nośnej tłuczniowej 0/32 mm d = 12 cm zgodne z ZTV LW 99 EV2 > 120 MN/m2 – dostarczyć, położyć i zagęścić.

Dostarczenie niezwiązanej warstwy nośnej, wodoprzepuszczalnej k* = 0,01 cm/s                           i wbudowanie ze spadkiem 2% równolegle do podłoża, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Mieszanka kruszywa łamanego 0/32 mm według ZTV T-StB 95 wersja                 z 2002 r. z łamanego kamienia naturalnego, udział masowy w składnikach ≥ 2 mm, minimum 60% wagowych, szerokość wbudowania do 3,0 m, grubość wbudowania: ok. 12 cm, w stanie zagęszczonym, stopień zagęszczenia: D Pr ≥ 1,0, moduł odkształcenia: E V2 > 80 MN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień.

- Dostarczenie i położenie mineralnej warstwy wierzchniej z HanseGrand Robust zgodnie z DIN 18035-5 na grubości 4 cm zgodnie z profilem. Powierzchnię zagęścić dynamicznie odpowiednim urządzeniem.

Dostarczyć i wbudować warstwę wierzchnią ścieżki według FLL (Raport specjalistyczny dotyczący planowania, budowy i utrzymania dróg gruntowych) wydanie z 2007 r., wraz             z dopasowaniem do krawędzi ścieżek. Szerokość wbudowania do 3,0 m, grubość wbudowania: 4 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m, odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral, Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej. Producent: HanseGrand, lub równowartościowy. Gatunek: Z 0 według LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – Krajowy Związek ds. Odpadów).

- Dopasowanie i zwalcowanie obszaru przy krawędzi z wierzchnią warstwą gruntu.

- Pielęgnacja wykańczająca (według normy DIN 18035-5)

Z reguły wystarczają następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:

- nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na całej powierzchni

- w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż, przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego

- wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się materiału wierzchniego.

Pielęgnację wykańczającą należy tak długo powtarzać, aż uzyskana zostanie wymagana wytrzymałość na ścinanie. Z reguły, w zależności od warunków atmosferycznych 3 – 5 tygodni. Wszystkie ww. prace należy skalkulować jako cenę całkowitą za 1 m2.

- Nawierzchnia z kamienia ciosowego – płyty deptakowe

1.  Płyty deptakowe gr. 40mm, fi = 450 – 600mm, kolor czerwień hematytu w zakresie zgodnym z Planem Zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do SIWZ

Fot. Nr 1 Płytki deptakowe – kamień ciosany

2.  Kamień ciosany – koło podstawowe Ø 2400 mm, kolor czerwień hematytu – szt. 1. Nawierzchnia z kamienia ciosanego gr. 6cm stanowi podłoże pod fontannę.

Fot. Nr 2 Koło podstawowe – kamień ciosany

Rys. 2 Przekrój przez nawierzchnie z płyt kamiennych ( ze szczeliną 1-2cm) oraz koła podstawowego o Ø 2400 mm (bez szczeliny)

Rys. 2 Przekrój przez nawierzchnie z płyt kamiennych ( ze szczeliną 1-2cm) oraz koła podstawowego o Ø 2400 mm (bez szczeliny)

1-  nieregularne płyty kamienne

2 – podsypka cem-piask. gr. 3cm

3 - pospółka  stabilizowana mechanicznie gr. 10cm

- Schody terenowe

Wykonanie 4 – ech stopni schodowych z bloków kamiennych szerokości ok.  1,26m. Schody prowadzić będą z chodnika od strony ul. M. Curie – Skłodowskiej na projektowany park przy Szpitalu. Bloki schodowe układać na utwardzonym podłożu ( patrz rys. nr 3) i uszczelnić spoiny.

Należy wykonać podjazd dla wózków z bloczków schodowych  betonowych ułożonych w skosie.

Zestawienie materiału:

1.  Bloki schodowe np. UNI SPLIT firmy Bruk-Bet(lub równoważne)

Wymiary 630x430mm, grubość 150mm – szt. 16

Kolor: brekcja czerwona

Krawędzie schodów należy obramować  palisadą betonową na podsypce cementowo-piaskowej.

Zestawienie materiału:

2.  Palisada np. typu Nostalit firmy Bruk-Bet (lub równoważny) o przekroju 180x180mm, wysokość 600mm do 12000mm, kolor czerwony.

Rys. nr 3 Przekrój przez bloki schodowe

c) Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscach oznaczonych na mapie Zagospodarowania terenu.

1. Ławka z oparciem – szt. 25

Zakłada się zakup i montaż ławki z oparciem typu Wenecja odpowiadającej wizualizacji ławki poniżej.

Wymiary ławki 74x186x60cm (wysokość x długość x szerokość). Grubość listew 4cm, Waga około 54,0 kg. Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi . Elementy drewniane malowane farbami zachowującymi urok drewna. Montaż ławki poprzez wbetonowanie w podłoże.

Podstawy: Odlew żeliwny lakierowany, kolor grafit

Listwy: drewno iglaste pokryte lakierobejcą kolor orzech

2. Kosz na śmieci 45 L – szt. 10

Zakłada się zakup i montaż koszy na śmieci typu Wenecja odpowiadającej wizualizacji kosza poniżej.

Wymiary kosza: 63x47 cm (Wysokość x Szerokość), Pojemność 45l, Waga 88kg

Materiał: Obudowa – beton odlewniczy malowany, kolor grafit

Pojemnik – stal ocynkowana

Montaż:   Poprzez zakotwienie

- Kule ogrodowe

Montaż kul ogrodowych wg oznaczenia na Planie Zagospodarowania Terenu

- Kula ogrodowa 58 x 60 cm – szt. 1

Waga ok. 260 kg, Materiały: beton: piaskowany szary. Montaż przez zabetonowanie elementu kotwiącego

- Kula ogrodowa 78 x 80 cm – szt. 2

Waga ok. 616 kg, Materiały: beton odlewniczy malowany: szary. Montaż przez zabetonowanie elementu kotwiącego

- Półkula 40x80 cm – szt. 2

Waga: ok. 308 kg, Materiał: beton piaskowany: szary ( 1 szt.) beton odlewniczy malowany: szary (1 szt.). Montaż przez zabetonowanie elementu kotwiącego

4. Karmniki dla ptaków – szt. 3

Zakup i montaż na drzewach karmnika dla ptaków materiał: drewno, pomalowany lakierobejcą w kolorze orzech, daszek kolor czerwony. Wymiary 32x24cm

5. Fontanna z wyposażeniem

Zakłada się zakup i montaż wraz z uruchomieniem fontanny w obiegu hydraulicznym zamkniętym ( nie wymaga podłączenia ze stałym dopływem wody ). Fontanna powinna odpowiadać wizualizacji fontanny poniżej. Zestawy hydrauliczne i świetlne należy połączyć z odpowiednim zabezpieczeniem porażeniowym.

Wymiary fontanny: wysokość - 153cm, średnica wewnętrzna 120cm, waga: 400kg, kolor: biały. Fontanna wykonana ze zmielonego marmuru Carrara i białego cementu

Dodatkowe wyposażenie:

- zestaw hydrauliczny zwykły

Pompa ULTRA TECH o wydajności 4000 l/h, 240 volt, 50 Hz, 105 watt, 0,60 A, H-m 3,8.

- zestaw oświetleniowy LED ( 2 lampy w kolorze zielonym i oprzyrządowanie)

Korpus lampy wykonany z poliamidu (biały), szkła hartowanego i śrub ze stali nierdzewnej. Wspornik serii Picchettoe. SuperLED da 1Win2. Dyfuzja kąt 20 stopni i 55 stopni. Wymiary 90 x 95 mm, waga: 0.510 kg. Kabel zasilający: standardowy.

- czujnik poziomu wody

Czujnik poziomu wody to urządzenie, które automatycznie wyłącza pracę pomp przy zbyt niskim poziomie wody.

Fot. Nr 3 Wizualizacja fontanny np. JESOLO

d) Renowacja istniejącej fontanny

Przedmiotem renowacji jest odnowienie i uruchomienie istniejącej fontanny typu europejskiego ze zbiornikiem na wodę w kształcie okrągłego basenu o średnicy ok. 4,0m                i wysokości ok. 0,50m.

System wodny: obieg zamknięty z automatycznym dopełnianiem wody

Nadmiar wody ze studzienki retencyjnej usuwany jest przelewem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej.

Renowacja fontanny powinna obejmować m.in.:

I. Prace renowacyjne i remontowe przy fontannie:

- Czyszczenie metodami chemicznymi i mechanicznymi (np. woda pod ciśnieniem z detergentami, drobne ścierniwa; Schmutzlöser, Remmers).

- Usunięcie pozostałości wtórnych spoin z żywicy epoksydowej oraz osłabionych kitów

Wywabienie przebarwień kamienia (np. Grünbelag-Entferner, Fassadenreiniger-Paste, Remmers).

- Wzmocnienie kamienia (np. KSE 300, Remmers).

- Uzupełnienie ubytków kamienia kitami barwionymi w masie (na bazie spoiw mineralnych z odpowiednio dobranym wypełniaczem, np. Restauriermörtel, Remmers) oraz scalenie kolorystyczne wg potrzeb.

- Przemalowanie niecki basenu specjalnymi farbami epoksydowymi do basenu 5500 kolor: piaskowy.

II. Wykonanie zbiornika żelbetowego o wymiarach 40x40cm zagłębionego w ziemi                     i zaizolowanego 2xpapa dysperbit. Ww. zbiornik posłuży, jako miejsce w którym zamontowana zostanie pompa. Należy umieścić w nim pompę i następnie połączyć ją                               z dyszą zlokalizowaną w centralnej części fontanny.

III. Zakup, montaż i uruchomienie:

- pompy zanurzeniowej o wydajności ok. 252 l/min oraz ciśnieniu 0,38 bara dla wysokości strumienia wody do 2,0m;

- dyszy spieniającej SSP 55-15E

- kable, przepusty i inne oprzyrządowanie niezbędne do uruchomienia dyszy fontanny

Rys. nr 4 Dysza spieniająca SSP 55-15E

e) Budowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej

Zakres prac określa branżowy Projekt budowlany „Budowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zaplanowano:

- budowę linii kablowych oświetlenia terenu oraz zasilenia fontanny

- budowę uziemienia słupów i fontanny

- utworzenie 4 punktów oświetleniowych usytuowanych w miejscach oznaczonych na mapie:  (latarnia ST3/01G/70W) – szt.4

Rys. nr 5  latarnia typ ST3/01G/70W ART METEL (lub równoważna)

f) Nasadzenie krzewów, roślin i gotowej trawy w rolkach

Koncepcja zgodnie z założeniami i wytycznymi zakłada wzbogacenie szaty roślinnej parku. Ze względu na istniejący już dorosły drzewostan uwzględniono przede wszystkim roślinność krzewiastą, a także roślinność okrywową i nieliczne drzewa iglaste.

Proponowany dobór gatunków na rabaty wewnątrz parku to rośliny ozdobne przez cały okres wegetacji. Wśród roślin proponuje się: Trzmielinę Fortune’a, Irge Dammera, Bergenie sercowatą, Berberysa Thunberga, Sosnę górską, Jałowiec łuskowy, Buszpan drobnolistny itp.

1.  Dobór gatunkowy przedstawiony został w poniższej tabeli:

Tabela Nr 1 	Dobór gatunkowy roślin

| Zdjęcie rośliny | Numer i Nazwa rośliny | Szt. |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Barwinek pospolity Vinca minor Charakterystyka: Zimozielona krzewinka, liście błyszczące. Kwietnie w kwietniu i w maju. Stanowisko: półcień, cień (kwitnie mniej obficie). Wymagania: Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchniczych i niezbyt suchych. Całkowicie mrozoodporna. | 15 |
|  | Trzmielina Fortune’a ‘Emerald’n’Gold’ – niski krzew wysokości 40 cm, może rosnąć pod konarami dużych drzew. Toleruje wszystkie uprawne gleby ogrodowe. | 20 |
|  | Irga Dammera ‘Major’ – krzew o wysokości min. 10-15cm, kwitnie maj-czerwiec. Toleruje wszystkie rodzaje gleb | 48 |
|  | Bergenia sercowata bylina o niewielkim wymaganiu glebowym. W kwietniu i maju ukazują się kwiatostany. | 18 |
|  | Berberys Thunbergia ‘Green Carpet’ – krzew o wysokości nie mniej niż 0,3m. Kwitnie w maju, nie wybredny w stosunku do gleby | 18 |
|  | Sosna górska ‘ Mops’ – krzew o wysokości min. 0,2m. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe | 11 |
|  | Jałowiec łuskowy ‘Blue Carpet’ – krzew wysokości min. 0,2m. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe | 25 |
|  | Świerk biały ‘Sander’s Blue’ – forma świerka wysokość min. 0,5m. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. | 18 |
|  | Paciorniczek ogrodowy Wymaga żyznej, próchnicznej gleby i słonecznego lub nieco tylko zacienionego stanowiska. | 40 |
|  | Pustynnik mieszaniec z grupy Shelford - Wysokość: min. 100-120 cm. Okres kwitnienia: czerwiec-lipiec, Głębokość sadzenia: 15 cm. Stanowisko: słoneczne | 40 |
|  | Liliowiec ogrodowy Wysokość: min. 100-120 cm. Okres kwitnienia: maj-lipiec, Głębokość sadzenia: 15 cm. Stanowisko: słoneczne, półcień | 18 |
|  | Żurawka bordowa Heuchera hybrida Żurawki kwitną w VI i VII Stanowisko: półcieniste Wymagania: Najlepiej rosną w glebie żyznej, lekko wilgotnej, uprawionej co najmniej do głębokości 25–30 cm. Wymagają okrycia na zimę | 42 |
|  | Funkia Fortunea wysokość min. 40–70 cm. Stanowisko: Roślina rośnie na stanowiskach zacienionych lub częściowo zacienionych. Dobrze znosi też słońce. Wymagania: Wymaga wilgotnego, żyznego, próchnicznego podłoża o lekko kwaśnym odczynie. | 40 |
|  | Trytoma groniasta – wysokość min. 80-100cm Okres kwitnienia VI-X. Gleba może być piaszczysta z dodatkiem kompostu. Miejsce powinno być słoneczne i średnio wilgotne | 24 |
|  | Wiesiołek dwuletni Okres kwitnienia (VI-IX) Dobrze rośnie na nieużytkach i na glebie piaszczystej, toleruje zarówno półcień jak i pełne słońce | 18 |
|  | Różanecznik (Rododendron) Różanecznik dobrze rośnie na stanowiskach zarówno zacienionych jak i na stanowiskach słonecznych, są to niewielkie krzewy dorastające do jednego metra | 12 |
|  | Lilak Sensation na pniu – wysokości min. 100-120cm Czas kwitnienia przypada na maj.Po przekwitnięciu należy usuwać przekwitnięte kwiatostany aby uzyskać obfite kwitnienie. Liście duże ok.5 cm, sercowate. Stanowisko słoneczne lub pół cieniste .Gleba lekko wilgotna. żyzna o odczynie zasadowym. | 2 |
|  | Dzwonek skupiony – wysokość min. 50-70cm Okres kwitnienia VI-IX, preferuje stanowiska ciepłe i nasłonecznione. Jeśli chodzi o glebę to najlepsze wyniki uzyskuje się na podłożu suchym lub średnio wilgotnym | 21 |
|  | Ubiorek wiecznie zielony – wysokość min. 20-30cm Okres kwitnienia IV-V Lubi gleby przepuszczalne, średnio wilgotne oraz miejsca słoneczne. | 18 |
|  | Kosmatka śnieżna - Wysokość z kwiatostanem: min. 0,4-0,6m /okres kwitnienia: VI-VIII Stanowisko: nasłonecznione lub półcieniste Gleba: nie ma specjalnych wymagań | 28 |
|  | Płomyk szydlasty – Wysokość min. 10-15cm, Najlepiej rośnie w miejscach ciepłych i dobrze nasłonecznionych z glebą suchą, umiarkowanie wilgotną, żyzną i dobrze zdrenowaną | 24 |
|  | Przetacznik kłosowy – wysokość min. 15-30cm Okres kwitnienia : V-VI Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych z glebą suchą | 24 |
|  | Fiołek wonny – wysokość min. 5-12cm Okres kwitnienia: IV-V Wymaga próchnicznej gleby | 30 |
|  | Szałwia omszona – wysokość min. 80cm Okres kwitnienia: VI-VII Najbardziej lubi miejsca ciepłe z glebą suchą lub lekko wilgotną, dobrze zdrenowaną i żyzną. Po przekwitnieniu należy przyciąć pędy kwiatostanowe | 32 |
|  | Róża Sorrento – wysokość min. 50-70cm stanowiska w lekkim półcieniu , szkodzi im pełne słońce , lubią gleby wilgotne | 12 |
|  | 7. Cis pośredni 'Hicksii' – wysokość min. 120cm Stanowisko: półcień, słońce, cień Wymagania: gleba: żyzna i wilgotna. Dobrze znosi glebę piaszczystą i cięcie, przy którym dodatkowo się zagęszcza. | 4 |
|  | 8. Żywotnik Zachodni ‘DANICA’ Wysokość min. 0,7 m wys., przyrastający rocznie ok. 3 cm. Stanowisko: dobrze rośnie w miejscach słonecznych lub półcienistych Wymagania: gleba żyzna | 6 |
|  | 9. Berberys Thunberga 'Bagatelle' - wysokość min. 40cm Stanowisko: najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, lub półcienistych. Wymagania: Wymaga dostatecznie wilgotnych, dość żyznych i przepuszczalnych gleb. Źle rośnie na glebach wilgotnych, ciężkich i zimnych. | 20 |
|  | Berberys Thunbergia ‘ Red chief’ – wysokość min. 50cm Okres kwitnienia – V Niewymagający w stosunku do gleby | 10 |
|  | Jałowiec Pfitzera – o obwodzie min. 40-50cm Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe | 12 |
|  | Berberys Thunbergia ‘Aurea’ – wysokość min. 80cm Rośnie w półcieniu, małe wymagania glebowe | 40 |
|  | Szałwia błyszcząca Wysokość: 40 Kwitnienie: V-X Stanowisko: słoneczne | 40 |
|  | Bukszpan drobnolistny – wysokość min. 80cm Nie ma dużych wymagań glebowych. Znosi susze i pełne zacienienie | 10 |
|  | Trawnik w rolkach Należy rozłożyć na oczyszczonym ( z kamieni, chwastów itp.) podłożu. Teren dokładnie wyrównujemy i rozsypujemy nawóz mineralny ułatwiający wzrost trawy. | 1217m2 |
| Kompozycje nasadzenia nr 2 |
| Kompozycja nasadzeń nr 3 1 – Paciorniczek ogrodowy h=200cm (kwitnie: VII-X): 10 2 – Pustynnik mieszaniec z grupy Shelford h=120-160cm (VI): 8 3 – Liliowiec ogrodowy h= 100-120cm (V-VII):20 4 – Żurawka drobnokwiatowa h=30cm (VI-VII): 30 5 – Funkia h = 60cm (VI-VII):20 6 – Trytoma groniasta h=100cm (VI-X): 8 7 – Wiesiołek h=30cm (VI-IX):12 8 – Różanecznik h=80-90cm (V-VI) 1 – Dzwonek skupiony 30-70 VI-IX 2 – Ubiorek wiecznie zielony 20-30 IV-V, VII-VIII 3 – Kosmatka śnieżna 40-60 VI-VIII 4 – Płomyk szydlasty 10-15 V 5 – Przetacznik kłosowy 15-30cm (V-VI) 6 – Fiołek wonny 5-12cm (IV-V) 7 – Szałwia omszona 80cm VI-VII |
| Kompozycja nr 4 |
| Kompozycja nr 6 |

2  Zakładanie trawników

Zaprojektowany został trawnik dywanowy z gotowej trawy w rolkach zgodnie z oznaczeniem na Planie Zagospodarowania Terenu. Teren pod trawnik należy odpowiednio przygotować: przekopać glebę rodzimą, nawieźć warstwę ziemi urodzajnej, wyrównać teren, rozrzucić nawozy naturalne i zagrabić, ułożyć warstwę gotowej trawy.

3 Układanie warstwy z kory ozdobnej

Należy wysypać warstwę wykończenia rabaty w postaci kory ściółkową (sosnowa lub świerkowa) gr. 5,0cm kolor żółty w ilości 3,5m3.

4.  Pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu

W pierwszym roku gwarancyjnym należy przeprowadzić odpowiednią pielęgnację nasadzeń. Dotyczy ona rabat z krzewów i bylin, trawników. Do pielęgnacji zalicza się pielenie chwastów i usuwanie odrostów, usunięcie kwiatostanów i owocostanów, zasilenie nawozami, skoszenie i zagrabienie trawy, podlewanie wodą.

5.  Wzmocnienie skarpy

Wzmocnienie skarpy długości 60,0m kratką trawnikową – ogrodową o wymiarach (605 x 405 x 40mm) np. GeoSYSTEM S60s ( lub równoważny) – szt. 150.

Waga: 0,8kg/szt, Wytrzymałość: ruch pieszych

Materiał: PE PP HDPE - tworzywo uzyskane z recyklingu, kolor czarny

Kotwa plastikowa 250mm

Montaż: łączenie kratek metodą wtykową. Każda kratka wyposażona w 5 kieszeni na kotwy, które umożliwiają montaż na pochyłych powierzchniach

Początek formularza

Dół formularza

  - Farba do betonu

  - Fuga do kamienia dekoracyjnego

  - Impregnat akrylowy do kamienia dekoracyjnego

  - Impregnat silikonowy

  - Impregnat silikonowy do kamienia dekoracyjnego

  - Impregnat teflonowy do wyrobów betonowych

  - Impregnat teflonowy do wyrobów gipsowych

  - Klej do kamienia dekoracyjnego

  - Preparat Reinit A

  - Preparat Reinit R

g) Prace towarzyszące

Tabela2. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki

| Lp. | Rodzaj materiału z rozbiórki | Uwagi co do zagospodarowania materiału |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korzenie pni | Drewno pocięte przez Wykonawcę na mniejsze kawałki wielkości ok. 20x20cm i przekazane na opał w miejsce wskazane przez Zamawiającego |
| 2 | Złom stalowy z elementów ogrodzeń | Wykonawca przekazuje do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego |
| 3 | Płyty betonowe z rozbiórek całkowitych | Wykonawca usunie poza plac budowy we własnym zakresie przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz 628) |
| 4 | Grunt z wykopów nie nadających się do wbudowania |  |
| 5 | Niewykorzystany humus (nadmiar) |  |
| 6 | Ławy betonowe |  |
| 7 | Pozostałe materiały nie wymienione |  |

## Zabezpieczenia drzew na czas budowy

Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie przeznaczone do adaptacji, rosnące w odległości do 3m od rejonu prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

Pnie drzew, na czas budowy, należy obłożyć deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura bądź drutu - w żadnym wypadku nie wolno wbijać w pień elementów mocujących 
(np. gwoździ czy wkrętów). Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w ziemię, oszalowanie należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odległości 40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą.

W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno parkować, składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do minimum.

Zasięg korony można ograniczyć częściowo na czas budowy poprzez odgięcie cieńszych gałęzi ku górze. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi!

Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie aby możliwe było ich wykopanie i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać ekran korzeniowy.

Wykonanie zadania, w cenie oferty obejmuje dodatkowo:

a) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

e) organizację i oznakowanie budowy,

f) próby i odbiory z udziałem inspektora nadzoru i zamawiającego,

g) wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane przez zamawiającego,

h) po zakończeniu robót, doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy.