Kętrzyn, dnia 06.11.2012 r.

Powiat Kętrzyński

Pl. Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców

postępowania nr SO.272.19.2012

Znak: SO.272.19.2012

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.272.19.2012 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego                          w Kętrzynie” w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego- część I.

MODYFIKACJA nr 2 SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Kętrzyński postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego                          w Kętrzynie” w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego- część I Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), z dniem 06.11.2012 r. wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) pkt 2  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – ppkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

Przed Modyfikacją

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: „Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – część I Szczegółowy zakres : A. CZĘŚĆ STARA Usunięcie gruzu ceglanego w ilości ok. 3,0m3 i docieplenie stropodachu poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 342.241m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wykonanie na stropodachu (nad izolacją z wełny mineralnej) drewnianej kładki komunikacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 0,50m z desek sosnowych kl. II gr. min. 32 mm ułożony na kantówkach drewnianych 14x14cm w poprzek podestu co 1,0m - łączna długość kładki min. 40,0m; Montaż płatwi o przekroju 16x17cm dł. ok. 460,0cm w przestrzeni strychowej i skręcenie jej śrubami o śr. min. 18 mm do istniejącej płatwi, Wymiana słupa drewnianego na nowy (przy kominie) o przekroju 17x18 cm i dł. ok. 320,0cm; Wymiana drzwi zewnętrznych: jednoskrzydłowych (109x186cm) i dwuskrzydłowych (115x238) na nowe drewniane, stanowiące wierną rekonstrukcję drzwi istniejących. Zachować należy podziały kompozycyjne, szerokość profili, proporcje poszczególnych elementów składowych stolarki, kolorystykę – szt. 2 (załącznik nr 9 do SIWZ) B. CZĘŚĆ NOWA Oczyszczenie stropodachu i docieplenie poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 288.216m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wzmocnienie stropu Kleina w pomieszczeniach piwnicy nr 011, 012 i 013 poprzez montaż belki dwuteowej 180mm/297 cm (oparcie belki na murze min. 6 cm) – szt. 3 na przemurowanych do ścian wewnętrznych słupach z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach ok. 25,0x25,0cm - sztuk 6, Dostawa i montaż w otworze o wymiarach 158x215 cm (pomieszczenie 1/14) rolety drzwiowej wewnętrznej antywłamaniowej z silnikiem elektrycznym, wykonanej z aluminium i zwijanej do kasety aluminiowej wraz z robotami towarzyszącymi: częściowe zamurowanie bloczkami z gazobetonu ściany wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, uzupełnienie tynków wewnętrznych cem. – wap. wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym na całej powierzchni ściany z nowowmontowaną roletą drzwiową wewnętrzną Demontaż okna w piwnicy o wymiarach 50x65 wraz z: zamurowaniem bloczkami z gazobetonu powstałego otworu okiennego, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. w miejscu zamurowanego otworu okiennego wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym. zaizolowaniem ściany od zewnątrz emulsją asfaltowo-bitumiczną, rozbiórka i zasypanie pospółką studni przyokiennej o wymiarach 54x115cm i głębokości ok. 90,0cm, wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm. e) Naprawa studni przyokiennych, poprzez: całkowity demontaż istniejących studni okiennych (warstwy betonowego zadaszenia studni, muru z cegły ceramicznej); zaizolowaniem odkrytej ściany zewnętrznej emulsją asfaltowo-bitumiczną wykonanie nowych studni doświetlających pomieszczenie piwniczne sztuk 12 - jako gotowe elementy wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym, zabezpieczone rusztem kratowym max 30/30 ze stali ocynkowanej i otworem odpływowym w dnie. Wymiary studni doświetlających mają być min. 10cm większe od wymiaru stolarki w świetle ościeży i głębokość 40cm. Obramowanie studni obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm Wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm. f) Rozbiórka doświetlenia z luksferów ( ok. 20,24m2) w łączniku oraz wykonanie nowych otworów okiennych wraz z: częściowym zamurowaniem bloczkami z gazobetonu ściany gr. 36cm wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych 2xL19 (oparcie belki na murze min. 15 cm) – szt. 3 montaż okien z PCV o wymiarach So=160,0 i Ho=190,0cm i wyglądzie( szerokość ramiaków, podział okna, odległość pomiędzy ramiakami) zbliżonym do sąsiednich okien w części nowszej budynku starostwa; Do wyceny przyjąć szybę podwójną (jednokomorową) 4/16arg/4 TM o współczynniku przenikania ciepła równym lub mniejszym Umax =1,1 W/m2K - szt. 3 wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych – szt.3 wykonanie podokienników wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym gr. 3,0cm – szt.3 wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, wykonanie po bokach okien atrapy faktury cegły czerwonej w nawiązaniu do istniejących okien w części nowszej budynku starostwa; wykonanie tynku zewnętrznego cem. –wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV o fakturze (baranek) zbliżonej do elewacji istniejącej części nowej wraz z przemalowaniem farbą elewacyjną w kolorze w nawiązaniu do części nowej, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorach jasnych. Demontaż rury stalowej śr. ok. 32cm i dł. 240,0cm - szt.4 UWAGA: Demontaż ściany z luksferów wraz z wykonaniem nowych otworów okiennych należy wykonać etapami (piętrami). Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, b) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych na składowisku odpadów komunalnych Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ, dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wyjaśnienie: Materiał „równoważny” - znaczy o takich samych parametrach lub lepszych. UWAGA: Powstałe podczas budowy odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia - na koszt własny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) . W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Bezwzględnie zalecane jest dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na etapie przygotowania do złożenia oferty przetargowej. Wszystkie roboty wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów pierwszego gatunku, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość W przypadku dokonania przez Wykonawcę uszkodzeń ścian w zakresie większym niż technicznie uzasadnione Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na swój koszt w obrębie danego pomieszczenia (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia). Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego i kredytu bankowego na termomodernizację.

Po Modyfikacji

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: „Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – część I Szczegółowy zakres : A. CZĘŚĆ STARA Usunięcie gruzu ceglanego w ilości ok. 3,0m3 i docieplenie stropodachu poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 342.241m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wykonanie na stropodachu (nad izolacją z wełny mineralnej) drewnianej kładki komunikacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 0,50m z desek sosnowych kl. II gr. min. 32 mm ułożony na kantówkach drewnianych 14x14cm w poprzek podestu co 1,0m - łączna długość kładki min. 40,0m; Montaż płatwi o przekroju 16x17cm dł. ok. 460,0cm w przestrzeni strychowej i skręcenie jej śrubami o śr. min. 18 mm do istniejącej płatwi, Wymiana słupa drewnianego na nowy (przy kominie) o przekroju 17x18 cm i dł. ok. 320,0cm; Wymiana drzwi zewnętrznych: jednoskrzydłowych (109x186cm) i dwuskrzydłowych (115x238) na nowe drewniane, stanowiące wierną rekonstrukcję drzwi istniejących. Zachować należy podziały kompozycyjne, szerokość profili, proporcje poszczególnych elementów składowych stolarki, kolorystykę – szt. 2 (załącznik nr 9 do SIWZ). Zakres robót obejmuje również: - wykonanie nowych drzwi z drewna sosnowego selekcjonowanego, klejonych; - malowanie drzwi farbą z gruntowaniem –farby i lakiery posiadające atest higieniczny ,materiał dopuszczony do stosowania w budynkach Użyteczności publicznej, zewnętrzna powłoka farby odporna na czynniki atmosferyczne, - montaż w drzwiach jednoskrzydłowych nowych klamek i samozamykacza - przełożenie i odnowienie starej klamki i szyldu w drzwiach dwuskrzydłowych; - uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach, wraz z wykonaniem gładzi gipsowej z gipsu szpachlowego dwuwarstwowo, - malowanie farbą tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu drzwi w kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych pomieszczeniach, - uszczelnienie styków, - założenie blokad przeciwwiatrowych na drzwiach zewnętrznych B. CZĘŚĆ NOWA Oczyszczenie stropodachu i docieplenie poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 288.216m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wzmocnienie stropu Kleina w pomieszczeniach piwnicy nr 011, 012 i 013 poprzez montaż belki dwuteowej 180mm/297 cm (oparcie belki na murze min. 6 cm) – szt. 3 na przemurowanych do ścian wewnętrznych słupach z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach ok. 25,0x25,0cm - sztuk 6, Dostawa i montaż w otworze o wymiarach 158x215 cm (pomieszczenie 1/14) rolety drzwiowej wewnętrznej antywłamaniowej z silnikiem elektrycznym, wykonanej z aluminium i zwijanej do kasety aluminiowej wraz z robotami towarzyszącymi: częściowe zamurowanie bloczkami z gazobetonu ściany wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, uzupełnienie tynków wewnętrznych cem. – wap. wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym na całej powierzchni ściany z nowowmontowaną roletą drzwiową wewnętrzną Demontaż okna w piwnicy o wymiarach 50x65 wraz z: zamurowaniem bloczkami z gazobetonu powstałego otworu okiennego, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. w miejscu zamurowanego otworu okiennego wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym. zaizolowaniem ściany od zewnątrz emulsją asfaltowo-bitumiczną, rozbiórka i zasypanie pospółką studni przyokiennej o wymiarach 54x115cm i głębokości ok. 90,0cm, wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm. e) Rozbiórka doświetlenia z luksferów ( ok. 20,24m2) w łączniku oraz wykonanie nowych otworów okiennych wraz z: częściowym zamurowaniem bloczkami z gazobetonu ściany gr. 36cm wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych 2xL19 (oparcie belki na murze min. 15 cm) – szt. 3 montaż okien z PCV o wymiarach So=160,0 i Ho=190,0cm i wyglądzie( szerokość ramiaków, podział okna, odległość pomiędzy ramiakami) zbliżonym do sąsiednich okien w części nowszej budynku starostwa; Do wyceny przyjąć szybę podwójną (jednokomorową) 4/16arg/4 TM o współczynniku przenikania ciepła równym lub mniejszym Umax =1,1 W/m2K - szt. 3 wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych – szt.3 wykonanie podokienników wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym gr. 3,0cm – szt.3 wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, wykonanie po bokach okien atrapy faktury cegły czerwonej w nawiązaniu do istniejących okien w części nowszej budynku starostwa; wykonanie tynku zewnętrznego cem. –wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV o fakturze (baranek) zbliżonej do elewacji istniejącej części nowej wraz z przemalowaniem farbą elewacyjną w kolorze w nawiązaniu do części nowej, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorach jasnych. Demontaż rury stalowej śr. ok. 32cm i dł. 240,0cm - szt.4 UWAGA: Demontaż ściany z luksferów wraz z wykonaniem nowych otworów okiennych należy wykonać etapami (piętrami). Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, b) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych na składowisku odpadów komunalnych Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ, dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wyjaśnienie: Materiał „równoważny” - znaczy o takich samych parametrach lub lepszych. UWAGA: Powstałe podczas budowy odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia - na koszt własny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) . W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Bezwzględnie zalecane jest dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na etapie przygotowania do złożenia oferty przetargowej. Wszystkie roboty wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów pierwszego gatunku, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość W przypadku dokonania przez Wykonawcę uszkodzeń ścian w zakresie większym niż technicznie uzasadnione Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na swój koszt w obrębie danego pomieszczenia (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia). Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego i kredytu bankowego na termomodernizację.

6) Zamawiający wprowadza modyfikację w zakresie treści załącznika nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY w następującym w zakresie:

| Przed Modyfikacją | Po Modyfikacji |
| --- | --- |
| 1. zmienia się brzmienie §2 ust.1) UMOWY: |
| Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: A. CZĘŚĆ STARA Usunięcie gruzu ceglanego w ilości ok. 3,0m3 i docieplenie stropodachu poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 342.241m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wykonanie na stropodachu (nad izolacją z wełny mineralnej) drewnianej kładki komunikacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 0,50m z desek sosnowych kl. II gr. min. 32 mm ułożony na kantówkach drewnianych 14x14cm w poprzek podestu co 1,0m - łączna długość kładki min. 40,0m; Montaż płatwi o przekroju 16x17cm dł. ok. 460,0cm w przestrzeni strychowej i skręcenie jej śrubami o śr. min. 18 mm do istniejącej płatwi, Wymiana słupa drewnianego na nowy (przy kominie) o przekroju 17x18 cm i dł. ok. 320,0cm; Wymiana drzwi zewnętrznych: jednoskrzydłowych (109x186cm) i dwuskrzydłowych (115x238) na nowe drewniane, stanowiące wierną rekonstrukcję drzwi istniejących. Zachować należy podziały kompozycyjne, szerokość profili, proporcje poszczególnych elementów składowych stolarki, kolorystykę – szt. 2 B. CZĘŚĆ NOWA Oczyszczenie stropodachu i docieplenie poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 288.216m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wzmocnienie stropu Kleina w pomieszczeniach piwnicy nr 011, 012 i 013 poprzez montaż belki dwuteowej 180mm/297 cm (oparcie belki na murze min. 6 cm) – szt. 3 na przemurowanych do ścian wewnętrznych słupach z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach ok. 25,0x25,0cm - sztuk 6, Dostawa i montaż w otworze o wymiarach 158x215 cm (pomieszczenie 1/14) rolety drzwiowej wewnętrznej antywłamaniowej z silnikiem elektrycznym, wykonanej z aluminium i zwijanej do kasety aluminiowej wraz z robotami towarzyszącymi: częściowe zamurowanie bloczkami z gazobetonu ściany wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, uzupełnienie tynków wewnętrznych cem. – wap. wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym na całej powierzchni ściany z nowowmontowaną roletą drzwiową wewnętrzną Demontaż okna w piwnicy o wymiarach 50x65 wraz z: zamurowaniem bloczkami z gazobetonu powstałego otworu okiennego, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. w miejscu zamurowanego otworu okiennego wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym. zaizolowaniem ściany od zewnątrz emulsją asfaltowo-bitumiczną, rozbiórka i zasypanie pospółką studni przyokiennej o wymiarach 54x115cm i głębokości ok. 90,0cm, wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm. e) Naprawa studni przyokiennych, poprzez: całkowity demontaż istniejących studni okiennych (warstwy betonowego zadaszenia studni, muru z cegły ceramicznej); zaizolowaniem odkrytej ściany zewnętrznej emulsją asfaltowo-bitumiczną wykonanie nowych studni doświetlających pomieszczenie piwniczne sztuk 12 - jako gotowe elementy wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym, zabezpieczone rusztem kratowym max 30/30 ze stali ocynkowanej i otworem odpływowym w dnie. Wymiary studni doświetlających mają być min. 10cm większe od wymiaru stolarki w świetle ościeży i głębokość 40cm. Obramowanie studni obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm Wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm. f) Rozbiórka doświetlenia z luksferów ( ok. 20,24m2)w łączniku oraz wykonanie nowych otworów okiennych wraz z: częściowym zamurowaniem bloczkami z gazobetonu ściany gr. 36cm wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych 2xL19 (oparcie belki na murze min. 15 cm) – szt. 3 montaż okien z PCV o wymiarach So=160,0 i Ho=190,0cm i wyglądzie( szerokość ramiaków, podział okna, odległość pomiędzy ramiakami) zbliżonym do sąsiednich okien w części nowszej budynku starostwa; Do wyceny przyjąć szybę podwójną (jednokomorową) 4/16arg/4 TM o współczynniku przenikania ciepła równym lub mniejszym Umax =1,1 W/m2K - szt. 3 wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych – szt.3 wykonanie podokienników wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym gr. 3,0cm – szt.3 wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, wykonanie po bokach okien atrapy faktury cegły czerwonej w nawiązaniu do istniejących okien w części nowszej budynku starostwa; wykonanie tynku zewnętrznego cem. –wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV o fakturze (baranek) zbliżonej do elewacji istniejącej części nowej wraz z przemalowaniem farbą elewacyjną w kolorze w nawiązaniu do części nowej, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorach jasnych. Demontaż rury stalowej śr. ok. 32cm i dł. 240,0cm - szt.4 UWAGA: Demontaż ściany z luksferów wraz z wykonaniem nowych otworów okiennych należy wykonać etapami (piętrami). | Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: A. CZĘŚĆ STARA Usunięcie gruzu ceglanego w ilości ok. 3,0m3 i docieplenie stropodachu poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 342.241m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wykonanie na stropodachu (nad izolacją z wełny mineralnej) drewnianej kładki komunikacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 0,50m z desek sosnowych kl. II gr. min. 32 mm ułożony na kantówkach drewnianych 14x14cm w poprzek podestu co 1,0m - łączna długość kładki min. 40,0m; Montaż płatwi o przekroju 16x17cm dł. ok. 460,0cm w przestrzeni strychowej i skręcenie jej śrubami o śr. min. 18 mm do istniejącej płatwi, Wymiana słupa drewnianego na nowy (przy kominie) o przekroju 17x18 cm i dł. ok. 320,0cm; Wymiana drzwi zewnętrznych: jednoskrzydłowych (109x186cm) i dwuskrzydłowych (115x238) na nowe drewniane, stanowiące wierną rekonstrukcję drzwi istniejących. Zachować należy podziały kompozycyjne, szerokość profili, proporcje poszczególnych elementów składowych stolarki, kolorystykę – szt. 2 (załącznik nr 9 do SIWZ). Zakres robót obejmuje również: - wykonanie nowych drzwi z drewna sosnowego selekcjonowanego, klejonych; - malowanie drzwi farbą z gruntowaniem – farby i lakiery posiadające atest higieniczny ,materiał dopuszczony do stosowania w budynkach Użyteczności publicznej, zewnętrzna powłoka farby odporna na czynniki atmosferyczne, - montaż w drzwiach jednoskrzydłowych nowych klamek i samozamykacza - przełożenie i odnowienie starej klamki i szyldu w drzwiach dwuskrzydłowych; - uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach, wraz z wykonaniem gładzi gipsowej z gipsu szpachlowego dwuwarstwowo, - malowanie farbą tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu drzwi w kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych pomieszczeniach, - uszczelnienie styków, - założenie blokad przeciwwiatrowych na drzwiach zewnętrznych B. CZĘŚĆ NOWA Oczyszczenie stropodachu i docieplenie poprzez ułożenie luzem na stropie ok. 288.216m2: - folii paraizolacyjnej, - warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła Wzmocnienie stropu Kleina w pomieszczeniach piwnicy nr 011, 012 i 013 poprzez montaż belki dwuteowej 180mm/297 cm (oparcie belki na murze min. 6 cm) – szt. 3 na przemurowanych do ścian wewnętrznych słupach z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach ok. 25,0x25,0cm - sztuk 6, Dostawa i montaż w otworze o wymiarach 158x215 cm (pomieszczenie 1/14) rolety drzwiowej wewnętrznej antywłamaniowej z silnikiem elektrycznym, wykonanej z aluminium i zwijanej do kasety aluminiowej wraz z robotami towarzyszącymi: częściowe zamurowanie bloczkami z gazobetonu ściany wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, uzupełnienie tynków wewnętrznych cem. – wap. wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym na całej powierzchni ściany z nowowmontowaną roletą drzwiową wewnętrzną Demontaż okna w piwnicy o wymiarach 50x65 wraz z: zamurowaniem bloczkami z gazobetonu powstałego otworu okiennego, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. w miejscu zamurowanego otworu okiennego wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym. zaizolowaniem ściany od zewnątrz emulsją asfaltowo-bitumiczną, rozbiórka i zasypanie pospółką studni przyokiennej o wymiarach 54x115cm i głębokości ok. 90,0cm, wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm. e) Rozbiórka doświetlenia z luksferów ( ok. 20,24m2)w łączniku oraz wykonanie nowych otworów okiennych wraz z: częściowym zamurowaniem bloczkami z gazobetonu ściany gr. 36cm wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych 2xL19 (oparcie belki na murze min. 15 cm) – szt. 3 montaż okien z PCV o wymiarach So=160,0 i Ho=190,0cm i wyglądzie( szerokość ramiaków, podział okna, odległość pomiędzy ramiakami) zbliżonym do sąsiednich okien w części nowszej budynku starostwa; Do wyceny przyjąć szybę podwójną (jednokomorową) 4/16arg/4 TM o współczynniku przenikania ciepła równym lub mniejszym Umax =1,1 W/m2K - szt. 3 wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych – szt.3 wykonanie podokienników wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym gr. 3,0cm – szt.3 wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym, wykonanie po bokach okien atrapy faktury cegły czerwonej w nawiązaniu do istniejących okien w części nowszej budynku starostwa; wykonanie tynku zewnętrznego cem. –wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV o fakturze (baranek) zbliżonej do elewacji istniejącej części nowej wraz z przemalowaniem farbą elewacyjną w kolorze w nawiązaniu do części nowej, wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. na całej powierzchni ściany z nowo wmontowanymi oknami z PCV wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorach jasnych. Demontaż rury stalowej śr. ok. 32cm i dł. 240,0cm - szt.4 UWAGA: Demontaż ściany z luksferów wraz z wykonaniem nowych otworów okiennych należy wykonać etapami (piętrami). |

Na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/, do pobrania  zmodyfikowany, ujednolicony wzór/projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ  zawierający zmodyfikowane zapisy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem:

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz

Sporządziła :M. Osinowicz Dąbrówna