Zał. nr 7 do SIWZ

SOO.272.16.2015

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

na

WYKONANIE PROJEKTU WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BASENU KRYTEGO PŁYWACKIEGO PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W KĘTRZYNIE:

Adres inwestycji: Kętrzyn ul. Poznańska 21, dz. nr 6-630/1 (pow. 2,5410ha).

Nazwy i Kody:

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego.

74224000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

74252000-0 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu.

Nazwa zamawiającego: Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU: Jerzy Socha

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1  Opis stanu istniejącego

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.Wymagania odnośnie architektury

2.2. Wymagania odnośnie konstrukcji

2.3. Wymagania odnośnie instalacji

2.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

2.3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.3.3. Instalacja elektryczna

2.3.4. Instalacja uzdatniania wody

2.3.5. Instalacja niskoprądowa–telefoniczna, monitoring wizyjny obiektu

2.4. Wymagania dotyczące wykończenia

2.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

2.6. Wymagania dotyczące wyposażenia

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania PFU

3. Plan zagospodarowania terenu - koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku

4. Zestawienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy i rozbudowy krytej pływalni w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21 w ramach rewitalizacji obiektów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w oparciu o załączony Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Podstawowe założenie: obiekt tj. materiały wykończeniowe pomieszczeń oraz technologia wody basenowej ma odpowiadać współczesnym standardom  i obniżyć koszty użytkowania istniejącego obiektu.

Wprowadzona funkcja basenu rekreacyjnego ma uatrakcyjnić program funkcjonalny obiektu dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Obiekt pływalni poza ww. funkcją podstawową – spełniać będzie funkcję ośrodka pływackiego.

Niniejsza program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem obrazującym zakres i wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia czyli kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna składać się z następujących części:

1. Koncepcja przebudowy i rozbudowy obiektu (podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed właściwymi pracami projektowymi),

2. Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy (zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji) – wykonany w 5 egzemplarzach i w formie elektronicznej plików PDF

3. Projekty budowlane i wykonawcze branżowe, w tym technologii wody basenowej:

a) sanitarny (instalacji c.o, wodociągowy, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, wentylacji mechanicznej)

b) elektryczny (rozdzielnic dla poszczególnych grup pomieszczeń, rozdzielnicy głównej basenu RGNN z wyprowadzonym do wejścia głównego głównym wyłącznikiem prądu, instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalację gniazd wtykowych 230 V, instalację siły, zasilaczy rozdzielnic obwodowych, szaf zasilająco-sterowniczych, urządzeń technologicznych, wentylacji i innych, instalacje połączeń wyrównawczych, instalację odgromową, instalacji ochrony przeciwporażeniowej, instalację telefoniczną, instalację ochrony p.poż, instalację nagłośnienia, instalację dozoru CCTV, instalację ESOK, (system obsługi klienta), instalację sygnalizacji włamania i napadu, instalację SSP – system sygnalizacji pożarowej (jeśli będzie to wynikało z ekspertyzy p. Pożarowej), instalację sieci LAN,

c) technologii wody basenowej

d) drogowy placów, parkingów i dojść

e) rozwiązań kolizji planu zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami technicznymi i podziemnymi

– wykonane w 5 egzemplarzach i w formie elektronicznej plików PDF

Uwaga: Jeśli mówimy o technologii basenowej, należy pod tym pojęciem rozumieć: 1. Układy filtracji wody wraz z jej obiegiem; 2. Układy dezynfekcji wody; 3.Układy podgrzewania wody; 4.Układy atrakcji wodnych; 5.Zestawy wyposażenia sportowego i  użytkowego stref basenowych; 6.Zestawy wyposażenia obsługowego

(eksploatacyjnego); 7. Zestawy chemii basenowej; 8. Zestawy części zamiennych.

4. Projekt architektoniczny wnętrz i wyposażenia – wykonany w 5 egzemplarzach i w formie elektronicznej plików PDF

5. Kosztorys inwestorski – wykonany w 1 egzemplarzu i w formie elektronicznej plików PDF

6. Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót – wykonane w 1 egzemplarzu i w formie elektronicznej plików PDF

7. Uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, aktualnych map do celów projektowych, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeśli jest taka wymagana.

8. Audytu energetycznego obiektu krytej pływalni – wykonanego w 5 egzemplarzach i w formie elektronicznej plików PDF

9. Informacji do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wykonanego w 5 egzemplarzach i w formie elektronicznej plików PDF

Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych. Wykonawca w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję musi uzyskać od właścicieli sieci i urządzeń leżących na terenie  oraz warunki techniczne przebudowy ewentualnych kolizji z projektowanym obiektem.

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 grudnia 2014r. http://www.msport.gov.pl/wojewodzki-wieloletni-program-rozwoju-bazy-sportowej--tzw.-inwestycje-terenowe/program-rozwoju-regionalnej-infrastruktury-sportowej

1.1. Opis stanu istniejącego:

Przedmiotowy teren inwestycji to działka znajdująca się w Kętrzynie, przy ul. Poznańskiej 21. Na terenie działki, na potrzeby przebudowy i rozbudowy krytej pływalni, znajdują się obiekty: szkoła średnia, internat szkolny, hala sportowa przyszkolna, stołówka, basen pływacki, stacja transformatorowa, czerpnie powietrza centrali nawiewno-wywiewnej basenu pływackiego, złoże gruntowe instalacji nawiewu powietrza.

Przedmiotowy istniejący obiekt krytej pływalni wybudowano w latach 80-tych.

Budynek istniejącej hali pływalni zrealizowano na planie prostokąta (18,45x33,74m).  Wysokość budynku: 11,30m. Do bryły pływalni bezpośrednio przylega hala sportowa przyszkolna. Wejście główne do krytej pływalni znajduje się od strony dziedzińca i parkingu. Do pływalni jest też  wejście ze szkoły poprzez łącznik. Pomiędzy halą sali sportowej i halą pływalni znajduje się zaplecze socjalne o trakcie konstrukcyjnym szerokości 6,0m, toalety i natryski koedukacyjne damskie i męskie, przebieralnie. Pomieszczenia te są dostępne po pokonaniu schodów z hallu głównego recepcyjnego. W hallu tym zlokalizowane są: sklepik, automaty do sprzedaż napojów i ciastek. Z klatki schodowej komunikującej szatnie i natryski oraz  widownię/przebieralnię na drugim piętrze - dostępne są też pokoje biurowe administracji obiektu.

Powierzchnia zabudowy obiektem pływalni to 626m2. Do budynku pływalni przylega duży parking od strony wschodniej. Parking wykonany jest z kostki betonowej brukowej typu „starobruk” w kolorze żółtym. Powierzchnia parkingu wynosi – ok. 500m2 tj. 30 miejsc parkingowych.

Obiekt jest podpiwniczony (podbasenie), gdzie zlokalizowana jest cała technologia wody basenowej (poziom posadzki podbasenia: -5,90m). Budynek jest przykryty stropodachem opartym na konstrukcji dźwigarów strunobetonowych o rozpiętości 18m. W części centralnej bryły basen-sala gimnastyczna mieszczą się szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne (jeden sanitariat i natryski).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejący obiekt wykonany w latach 80-tych nie spełnia aktualnych standardów użytkowych. W związku z zamierzeniem wprowadzenia nowych funkcji i zwiększenia atrakcyjności jego programu użytkowego będzie poddany przebudowie i rozbudowie.

Zakres prac projektowych dotyczących rozbudowy i przebudowy:

- ekspertyza techniczna konstrukcji obiektu,

- badania geologiczne z uwzględnieniem warunków posadowienia

- ekspertyza i dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej

- projekt przebudowy kolizji istniejących sieci podziemnych (sieć energetyczna średniego napięcia,  sieć ciepłownicza, sieć odwodnienia obiektów, sieć gazowa) z planowaną rozbudową obiektu

- projekty wszystkich instalacji wewnętrznych z uwzględnieniem rozbiórek istniejących instalacji i wykorzystaniem elementów (urządzeń) możliwych do dalszego funkcjonowania pod warunkiem dobrego stanu technicznego i spełnienia obowiązujących przepisów

- projekt modernizacji istniejącej niecki basenowej (wymiana istniejącej okładziny basenu, wykonanie  izolacji przeciwwodnych)

- projekty budowy dodatkowej niecki basenowej rekreacyjnej, jakuzzi i instalacji urządzeń atrakcji  wodnych,

- projekt rozbudowy istniejącej hali basenowej dla potrzeb nowych funkcji,

- projekt adaptacja pomieszczeń podbasenia dla potrzeb technicznych nowych dodatkowych funkcji ,

- wykonanie projektów aranżacji wnętrz (recepcji i hal basenowych) i ich wyposażenia

- wykonanie projektów kolorystyki dla elementów wykończeniowych wszystkich elewacji obiektu oraz elementów małej architektury, wejść, schodów zewn. pochylni, tarasów itp.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu

1. Dostosowanie zagospodarowania terenu do rozbudowy i przebudowy obiektu pływalni,

2. Zapewnienie funkcjonowania prawidłowego obiektu poprzez dostosowanie  zagospodarowania do nowych wejść.

3. Zaprojektowanie miejsc parkingowych (w tym dwa miejsca na autobus) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu i w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Poznańskiej.

3. Zmiana wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia poprzez nowe elementy  zagospodarowania terenu – komunikacja, zieleń, mała architektura.

4. Poprawa warunków odprowadzenia wód deszczowych – ukształtowanie terenu przy budynku oraz elementy zewnętrzne – schody, pochylnie, taras.

5. Przebudowa kolizji sieciowych i przyłączy infrastruktury technicznej.

Przykładowe zestawienie funkcji obiektu i kierunku rozbudowy przedstawiono na załączonej koncepcji planu zagospodarowania - zamieszczonej w części informacyjnej PFU.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU PO ROZBUDOWIE:

POW. UŻYTKOWA OBIEKTU:  974,4m2 (bez podbasenia)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 626,0m2

KUBATURA: 11 683m2 (z podbaseniem, ale bez kubatury istniejących szatni i natrysków)

Powierzchnię użytkową rozbudowanego obiektu dostosować do zapisów do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta („Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn” uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 162, poz. 1839 oraz uchwałą nr XV/80/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie jego zmiany – w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15). Dotyczy to zwłaszcza wskaźnika intensywności zabudowy i dopuszczalnej powierzchni zabudowy.

Projektant zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie Burmistrza Miasta Kętrzyn o zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Główne założenia i rozwiązania projektowe funkcjonalno-użytkowe

Rozbudowany i przebudowany obiekt musi zawierać w sobie takie funkcje jak:

- istniejąca niecka basenowa 12,5x25m, 6 torów, głębokości: strefa płytka 0,9m, strefa głęboka 1,8m (wypłycenie niecki, obecnie 3,5m), temperatura wody 28 st.C, pełne wyposażenie sportowe i użytkowe: słupki startowe ze stali kwasoodpornej, liny torowe, lina poprzeczna strefy płytkiej, linki nawrotów i falstartu, krzesło ratownika, wyciąg/winda dla osoby niepełnosprawnej, zwijacze lin, drabinki, reflektory podwodne - 8 szt., całkowita wymiana okładziny ceramicznej basenu na okładzinę ze stali nierdzewnej lub PCV (uzgodnienie z zamawiającym na etapie zatwierdzania koncepcji), wykonanie izolacji zabezpieczającej przeciw-wodnej żelbetowej konstrukcji niecki basenu.

- powiększenie obiektu o  nieckę rekreacyjną 8,5x10m, tj. basen z atrakcjami wodnymi  jako nowego zbiornika żelbetowego wspartego na niezależnej konstrukcji żelbetowej oddylatowanej od konstrukcji budynku basenów, głębokość niecki od 0,7 do 1,2cm, niecka wyłożona płytkami glazurowanymi lub PCV (uzgodnienie z zamawiającym na etapie zatwierdzania koncepcji), wyposażona w drabinki, poręcze, wyciąg/winda dla osoby niepełnosprawnej, tryskacze z różnymi dyszami (masaż stóp, masaż karku, grzybek wodny, gejzer powietrzny), schody, reflektory podwodne,  leżanka z dyszami masażu powietrznego perełkowego i dyszami bocznymi masażu wodnego z napowietrzaniem,  ławeczki: płytka dla dzieci i głęboka dla dorosłych z dyszami masażu powietrznego perełkowego i masażu wodnego z napowietrzaniem, w dnie dysze masażu  powietrznego  perełkowego, temperatura wody w niecce rekreacyjnej 32 st.C – z obiegiem wodnym wydzielonym,  przelew wspólnie z brodzikiem.

Do niecki rekreacyjnej przylegający brodzik dla dzieci o pow. lustra wody ok 30m2 o kształcie owalnym. Głębokość brodzika 15÷40cm, niecka brodzika wyłożona mozaiką, mała zjeżdżalnia dla dzieci, „grzybek” wodny, poręcz ze stali nierdzewnej na jednym z boków brodzika, temperatura wody w niecce brodzika 35 st.C.

- powiększenie obiektu o basen jacuzzi 6-cio osobowy, wykonany  jako gotowy element zamontowany na konstrukcji wsporczej zaprojektowanej, temperatura wody 37 st.C

-  dobudowa pomieszczenia recepcji (kasy) z hallem recepcyjnym z możliwością instalacji w nim automatów do sprzedaży kawy/herbaty oraz gotowych przekąsek paczkowanych, w hallu recepcyjnych zachować segregację ruchu osób wchodzących i wychodzących z obiektu, zaprojektować szafki na depozyty i szatnię ogólną.

- dobudowa pomieszczeń  sanitarno-szatniowych – jedna przebieralnia dla osób niepełnosprawnych na wózku, przebieralnia męska - 35 szafek wraz z natryskami i sanitariatem, pisuarem i pomieszczeniem technicznym na sprzęt do utrzymywania czystości, przebieralnia damska - 35 szafek wraz z natryskami i sanitariatami i pomieszczeniem technicznym na sprzęt do utrzymywania czystości, w szatniach zlokalizować miejsce na suszarki do włosów

- zaprojektowanie w istniejącym lub projektowanym podbaseniu niezbędnych pomieszczeń socjalnych dla personelu obsługi obiektu tak, by spełniały obecnie wymagane standardy dla tego typu obiektu

- zaprojektowanie w istniejącym lub projektowanym podbaseniu niezbędnych pomieszczeń technicznych związanych z technologią wody basenowej tak by spełniały obecnie wymagane standardy techniczne i sanitarne dla tego typu obiektu (pomieszczenia dozowania chloru i kwasu)

- zaprojektowanie w istniejącym lub projektowanym podbaseniu pomieszczenia technicznego (warsztatu)  do dokonywania drobnych napraw dla konserwatora obiektu

- zaprojektować całą nową technologię i urządzenia  technologii wody basenowej istniejącej niecki pływackiej (12,5x25m) oraz uwzględniającą dodatkowe objętości wody basenowej związane z niecka rekreacyjną, brodzikiem i jakuzzi. Technologię wody basenowej zaprojektować jako podciśnieniową. Rozpatrzyć możliwość zachowania niektórych elementów i urządzeń istniejącej technologii wody basenowej takich jak np: wymienniki ciepła do podgrzewania wody basenowej.

UWAGA: Przebudowa istniejących pomieszczeń dotyczy:

- modernizacji wszystkich pomieszczeń z zastosowaniem nowych materiałów wykończeniowych,

- modernizacji istniejącej niecki basenu sportowego z dostosowaniem do przepisów z zamkniętym obiegiem wody poprzez górne przelewy oraz wyposażanie niecki zgodnie z odpowiednimi normami np.: DIN 19643, FINA 2005-2009 w celu uzyskania homologacji Polskiego Związku Pływackiego (PZP) oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na magazynki sprzętu, punkt ratowniczy udzielania pierwszej pomocy, zaplecze socjalne ratowników (toalety, szatnia)

- wydzielenia pomieszczenia dla obsługi administracyjnej obiektu

- przebudowy istniejącej trybuny na piętrze  i montażu siedzisk z PVC.

- przebudowy pomieszczeń w piwnicy i podbaseniu pod nowe funkcje użytkowe i techniczne

- przebudowy i rozbudowy instalacji wentylacji obiektu i technologii uzdatniania wody basenowej

- dostosowanie całego obiektu w tym sanitariatów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na    wózku,

- wymiany istniejącej instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania budynku oraz zaprojektowanie ich jako nowe dostosowane do zwiększonej kubatury obiektu i  obowiązujących odnośnych przepisów technicznych

- modernizacji i rozbudowy instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej

- zaprojektowania stałych zewnętrznych przesłon przeszklonej istniejącej ściany południowej niecki sportowej w celu eliminacji nadmiernego nasłonecznienia wody  powodującego rozwój glonów w  wodzie

Obiekt jest zaopatrzony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną i telefoniczną oraz technologiczną. Przebudowie będzie podlegać całość instalacji wewnętrznych.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania odnośnie architektury

Architekturę i parametry obiektu dostosować do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta („Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn” uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 162, poz. 1839 oraz uchwałą nr XV/80/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie jego zmiany – w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15).

Projektant zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie Burmistrza Miasta Kętrzyn o zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozwiązania materiałowe:

Konstrukcja – tradycyjna –murowa. Ściany wewnętrzne z cegły silikatowej, otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wapiennym. Ściany zewnętrzne budynku całorocznego - warstwowe:  cegła silikatowa, styropian, wyprawa elewacyjna. Stropy: gęstożebrowe lub płyta kanałowa typ „Żerań”. Konstrukcja dachu: dźwigar dachowy z drewna klejonego, na nim płyta panelowa stalowa malowana piecowo z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym.  Przegrody przeszklone w systemie profili aluminiowo-szklanych. Obróbki blacharskie i orynnowanie z blach tytanowo-cynkowych. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna w systemie z profili aluminiowych ze szkłem bezpiecznym (klejonym). Parapety podokienne z konglomeratu.

Balustrady schodowe, pochwyty – ze stali nierdzewnej. Posadzki i komunikacja z okładzin ceramicznych i wykładzin antypoślizgowych odpowiednich dla stref suchej i mokrej.

Ogrzewanie budynku całosezonowego – tradycyjne rurowo-grzejnikowe zasilane z istniejącej kotłowni lokalnej na gaz. Rozważyć alternatywę w części dobudowanej ogrzewania  podłogowego.

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń z zastosowaniem odzysku ciepła do recyrkulacji.

Niecki basenowe wykonane w technologii żelbetowej z okładziną wewnętrzną ceramiczną (oprócz basenu sportowego).

W dokumentacji projektowej szczegółowo określić rodzaj sprzętu, typ, parametry i jego wykaz będącego wyposażeniem podstawowym obiektu. Między innymi w wykazie  uwzględnić

- profesjonalny odkurzacz basenowy, maszynę do czyszczenia podłóg

- tablicę świetlną zawierająca: czasomierz zsynchronizowany z systemem ESOK, pokazującą temperaturę wody w poszczególnych nieckach basenowych

- deskę ortopedyczną,

- sprzęt do nauki pływania i kosze ja jego gromadzenie.

- Informacyjne piktogramy typu: „Nie skakać z krawędzi basenu”, „Brodzik dla dzieci do lat 7” itp.

Dokumentacja powinna zawierać wykaz i wycenę pierwszego wyposażenia obiektu w meble, szafki ubraniowe, ławki, stołki, elementy roślinnej aranżacji wnętrz itp.

2.2. Wymagania odnośnie konstrukcji

Planowaną rozbudowę i przebudowę poprzedzą wykonane ekspertyzy obiektu pod kątem planowanych prac związanych z rozszerzeniem funkcji obiektu.

W oparciu o ekspertyzy konstrukcyjne określające stan techniczny elementów murowych i żelbetowych budynku basenu, niecki basenowej, podbasenia oraz nośności konstrukcji stropów i przekryć oraz innych opracowań wykonanych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budynku należy zaprojektować też:

- zabezpieczenie obiektu przed napływającą  wodą opadową do budynku (woda w podbaseniu)

- uszczelnienie, izolację przeciwwodną istniejącej żelbetowej niecki basenowej,

- ewentualną naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku, istniejącej niecki basenowej i jej konstrukcji wsporczej

- naprawę i zakonserwowania elementów konstrukcji stalowych, które uległy korozji.

Zaprojektowany budynek i jego elementy  muszą spełniać właściwe aktualnie wymagane parametry wytrzymałościowe, izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej i ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z odnośnymi przepisami Prawa Budowlanego między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi Polskimi normami i innymi przepisami szczegółowymi.

2.3. Wymagania odnośnie instalacji

- instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania pływalni, ogrzewania wody basenowej i  ciepłej wody użytkowej oparta jest na istniejącej kotłowni lokalnej o mocy 580,6 kW opalanej gazem ziemnym, zmodernizowanej w 2006r. Kotłownia wymaga  uwzględnienia w jej bilansie mocy dodatkowego zapotrzebowania na dodatkową energię cieplną pod kątem planowanej rozbudowy tj. ogrzewania dobudowanej kubatury budynku i objętości wody basenowej dodatkowych  niecek basenowych.

Całość istniejącej instalacji ogrzewania dla pomieszczeń basenu – należy przyjąć do wymiany z zachowaniem urządzeń nadających się do dalszego użytkowania (np. grzejniki). Rozprowadzenie instalacji proponuje się w izolacji podłogi. Instalacja prowadzona widocznie lub ponad sufitem podwieszanym zostanie wykonana w systemie stali zaciskowej.

Zostaną zastosowane grzejniki płytowe dolno zasilane wyposażone w głowice termostatyczne.

W miejscach ogólnodostępnych zostaną zastosowane głowice termostatyczne wandaloodporne.

- instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja obsługująca halę basenów oraz przyległe pomieszczenia mokre.

Układ oparty będzie na istniejącej centrali wentylacyjnej typ  NEPTUN-G-PPR-5-P o wydajności ok. 15000/15720m3/h (nawiew/wyciąg) z wymiennikiem gruntowym, uzupełnionej o dodatkowe centrale niezbędne   do  zapewnienia komfortu temperaturowo-wilgotnościowego w nowo projektowanych pomieszczeniach pływalni.

Centrala będzie wyposażona w układ automatyki utrzymującej zadaną temperaturę oraz wilgotność na hali basenowej. Układ automatyki będzie zapewniać również  bezpieczną i bezawaryjną pracę central.  Nowe Centrale lokalizować najlepiej w pomieszczeniu podbasenia lub w pomieszczeniach technicznych budynku.

Nawiew oraz wywiew z poszczególnych pomieszczeń realizowany będzie przez kratki wentylacyjne. Nawiew oraz wywiew z poszczególnych pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki i wywiewnymi sufitowe lub kratki wentylacyjne. Kanały wentylacyjne zostaną rozprowadzone ponad sufitem podwieszonym lub w miejscowych zabudowach gipsowo-kartonowych.

Należy zaprojektować urządzenie do wychwytywania nadmiaru wilgotności z powietrza „osuszacze” przeciwdziałające wykraplaniu się pary.

Należy zaprojektować urządzenie do wychwytywania nadmiaru wilgotności z powietrza na bazie pompy ciepła z odzyskiem energii do wody Basenowej (i powietrza).

- instalacja wodociągowo-kanalizacyjna

Zakłada się całkowitą wymianę istniejącej starej instalacji wodno-kanalizacyjnej opartej na rurach żeliwnych i stalowych.

Projektowane nowe  instalacje wodno-kanalizacyjne oparte będą na istniejących przyłączach budynku i wykonane ze współczesnym materiałów. Instalacja wodna zostanie rozdzielona na instalację na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz na potrzeby ppoż. Rozdział będzie wykonany z wykorzystaniem zaworu pierwszeństwa typu VV300. Nowa instalacja wodna bytowa wykonana będzie w systemie polipropylenowym zgrzewanym prowadzonym w izolacji podłogi oraz w bruzdach ściennych. Instalacja wody na potrzeby ppoż. wykonana będzie ze stali ocynkowanej. Zostanie wykonana cyrkulacja ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem zaworów równoważących typu MTCV. W miejscach sanitariatów ogólnodostępnych zostaną zamontowane baterie mieszaczowe termostatyczne, a w pozostałych baterie indywidualnie regulowane. Wymieniana instalacja kanalizacyjna podposadzkowa zostanie wykonana z rur PVC SDR41 SN4 do zastosowań zewnętrznych.

Założenia dla systemu wody zmieszanej dla natrysków przy basenie:

Temperatura wody zmieszanej to max. 38 st.C w części basenowej będzie ustawiana

centralnie - na zblokowanej stacji wody ciepłej np. Rada 32RMX spełniającej także funkcje antypoparzeniowe i dezynfekcji termicznej przeciw Legionelli.

Woda zmieszana będzie krążyła cyrkulacyjnie w obiegu.

Stacja zmieszania wody z termostatem realizujcym dezynfekcją termiczną, z orurowaniem ze stali szlachetnej lub miedzianej, zaworami odcinającymi, termometrami. Stację powinno się usytuować na przebiegu pętli z wodą zmieszaną (np. przy podłodze w pomieszczeniu technicznym). Stacja będzie umieszczona w obudowie ze stali szlachetnej elektropolerowanej. Stacja umożliwia wykonanie instalacji w formie pętli, w której cyrkuluje woda zmieszana, co zapewnia stałą temperaturę wody w pętli. Pętla (rurociąg) usytuowana ponad stropem podwieszonym. Od „pętli„ prowadzone są odgałęzienia z zaworami elektromagnetycznymi (ponad stropem ) i dalej podłączone do głowic natryskowych.

Natryski: Sensor dotykowy ( moduł roboczy ) umieszczony ok. 1,2 m nad poziomem posadzki. Zawór elektromagnetyczny zamontowany nad stropem podwieszanym. Na wysokości 2,1 m zamontowana jest głowica natryskowa np. Rada VR 106. Pobór wody w natryskach nastąpi bezdotykowo, z zastosowaniem czujnika na podczerwień umieszczonego bezpośrednio na ścianie . Po zaktywowaniu czujnika poprzez zbliżenie ręki będzie następowało otwarcie zaworu elektromagnetycznego powodujące wypływ wody w wylewce natryskowej - w ściśle określonym, zaprogramowanym czasie, z funkcji start/stop.

Aby zapewnić działanie dezynfekcji termicznej konieczne jest zastosowanie jednostki sterującej np. Rada Meltronic 830/12. Jednostkę sterującą należy połączyć przewodami elektrycznymi 12 V/ 24 V z jednostkami kontrolnymi np. Rada pulse oraz Rada Interface 840/12, który jest połączony z termostatem w stacji zmieszania wody.

Realizacja dezynfekcji termicznej nastąpi poprzez szafę sterowniczą.

Po zaktywowaniu regulatora poprzez obsługę nastąpi zmiana ustawienia termostatu elektronicznego i otwarcie zaworów elektromagnetycznych na natryskach. W/w spowoduje skierowanie wody gorącej na instalację i poszczególne przybory.

- instalacja elektryczna

Zakłada się całościową wymianę istniejącej instalacji elektrycznej na nową oraz wykonanie nowych instalacji w tym niskoprądowych niskoprądowych w następującym zakresie:

- rozdzielnice dla poszczególnych grup pomieszczeń,

- nową rozdzielnicę główną basenu RGNN z wyprowadzonym do wejścia głównego głównym wyłącznikiem prądu.

- instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalację gniazd wtykowych 230 V,

- instalację siły, zasilaczy rozdzielnic obwodowych, szaf zasilająco-sterowniczych,

urządzeń technologicznych, wentylacji i innych

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- instalację odgromową,

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

- instalację telefoniczną,

- instalację ochrony p.poż,

- instalację nagłośnienia (centralkę nagłośnienia zlokalizować w recepcji, przewidzieć możliwość odrębnej regulacji głośności w poszczególnych pomieszczeniach obiektu)

- instalację dozoru CCTV (monitor kontroli w recepcji z możliwością podziału ekranu)

- instalację ESOK (system obsługi klienta) wraz z dwoma czytnikami kontroli czasu pobytu zlokalizowanymi na halach basenowych

- instalację sygnalizacji włamania i napadu,

- instalację SSP – system sygnalizacji pożarowej (jeśli będzie wynikało to z ekspertyzy strażackiej),

- instalację sieci LAN,

- instalacja uzdatniania wody basenowej

Wytyczne dotyczące instalacji uzdatnia wody basenowej:

Istniejącą instalację uzdatniania wody basenowej dla basenu sportowego należy usunąć w całości oraz zaprojektować i wykonać jako nową instalację podciśnieniową według współczesnych standardów oraz dla projektowanych niecek basenowych (rekreacyjnej, brodzika i jakuzzi).

Należy zastosować chlorową metodę dezynfekcji. Instalacje muszą być  tanie w eksploatacji a ich praca musi być  zautomatyzowana. Zastosować system technologii filtracji wody CAPTURA.

Należy wykonać system wizualizacji pracy stacji uzdatniania obejmujący między innymi:

1. Wizualizację pracy filtrów wraz z odwzorowaniem wartości aktualnych przepływów wody

2. Wizualizację pracy atrakcji wodnych

3. Wizualizację i archiwizację wartości parametrów fizyko chemicznych wody basenowej

4. Należy przewidzieć nadrzędny panel operatorski dla obsługi technicznej instalacji, panel lokalny dla obsługi atrakcji wodnych z poziomu hali basenu oraz stanowisko dla osoby odpowiedzialnej za całość spraw technicznych na obiekcie.

5. System wizualizacji należy wpiąć w sieć komputerów zarządcy obiektu.

Chlorowa dezynfekcja wody basenowej będzie realizowania poprzez związki chloru. Dla ograniczenia kosztów eksploatacji związanych z dozowaniem korektora pH wskazane jest aby dezynfekcja prowadzona była przy użyciu chlorowych związków o odczynie kwasowym a nie zasadowym. Każdy obieg wody musi mieć odrębny pomiar i sterowania parametrów wartości chloru wolnego, chloru całkowity, pH, REDOX i temperaturę wody basenowej. W pomieszczeniu dozowania kwasu zaprojektować odrębny wyciąg dla oparów kwasu.

System filtracji wody należy wykonać z układem automatycznego płukania filtrów. Jako flirty należy zastosować filtry podciśnieniowe ze złożem filtracyjnym. Pompy wody brudnej zlokalizowane za zbiornikiem wyrównawczym muszą być wyposażone w filtr wstępny, należy zastosować pompy pionowe np. typ UNIBAD. Pompy wody przefiltrowanej zlokalizowane pomiędzy filtrem a basenem mogą być wykonane w konstrukcji poziomej np. typ UNBLOCK.

Wymagane jest aby zastosowana armatura była wykonana ze stopów aluminium jako przepustnice między kołnierzowe miękko uszczelniane nie wymagające  stosowania dodatkowych uszczelek np. przepustnice firmy EBRO ARMATUREN.

Armaturą przewidzianą do pracy automatycznej należy wyposaży w napędy elektryczne. Armatura o średnicy do DN200 z napędami ręcznymi może być wyposażone w dźwignie otwierające z zapadką. Armatora o wymiarach większych niż DN200 musi by wyposażona w przekładnie ślimakowe.

Rurociągi technologiczne należy wykonać z rur PE lub PVC, nie dopuszcza się stosowania rur i kształtek ze stali czarnej oraz mosiądzu.

Zbiorniki wyrównawcze należy wykona z polipropylenu, należy przewidzieć ich wykonanie na miejscu.

2.4.Wymagania dotyczące wykończenia

W strefie mokrej pływalni wszystkie posadzki należy wyłożyć ceramiką lub mozaiką szklaną w odpowiednich grupach i klasach antypoślizgowych oraz ścieralności.

Wszystkie powierzchnie ceramiczne muszą być układane z wyraźnymi spadkami 2% tak aby zapobiec gromadzeniu się wody. W zakresie uszczelniania, klejenia i fugowania należy stosować jednolite profesjonalne systemy chemii basenowej z odpowiednimi atestami. Należy projektować i wykonać kolorystykę posadzek w  trwałych barwach odpornych na działalność chloru i promieni UV. Ceramika basenowa np. firmy Klinker Sire i równoważna.

Główne urządzenia np.: angielskie - LACRON (filtry wody); francuskie - AQUALITY, AQUALUX, hiszpańskie – ASTRAL, szwedzkie – PAHLEN, niemieckie – PROMINENT, mozaika szklana - francuska – OPIOCOLOR, chemia budowlana - niemiecka – SCHOMBURG, centrala wentylacyjna - włoska - INDUSTRIE VENTILATION PRODUKT i równoważne.

Wyposażenie niecki basenowej takie jak: słupki startowe ze stali nierdzewnej, drabinki zejściowe do niecki i podnośnik dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, liny torowe muszą być zgodne zarówno z wymogami odpowiednich norm oraz z wymogami PZP. Nie stosować jako wypełnień balustrad szkła. Nie stosować na stopnicach schodowych i słupkach kamienia naturalnego. W pomieszczeniach mokrych (np. natrysków – nie stosować sufitów podwieszanych z materiałów nasiąkliwych typu „prasowana wełna mineralna”)

W zapleczu szatniowym i sanitarnym zaprojektować lekkie ściany-przesłony z HPL.

Nad basenem sportowym zaprojektować sufit podwieszony wygłuszający.

Kolorystyka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana według uzgodnień z inwestorem w fazie projektowania. Stosować  tylko elementy i materiały posiadające odpowiednie certyfikaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane odnośnymi przepisami bhp i ppoż.

2.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu.

- Dostosowanie zagospodarowania terenu do rozbudowy i przebudowy obiektu pływalni (konieczność przeniesienia istniejącego przyłącza gazowego z szafą pomiarowa w inną lokalizację).

- Zapewnienie funkcjonowania prawidłowego obiektu poprzez dostosowanie zagospodarowania do nowych wejść i dostępności dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

- Zaprojektowanie miejsc parkingowych na samochody osobowe i dwa miejsca parkingowe dla autobusów w sąsiedztwie obiektu lub  wzdłuż drogi powiatowej ul. Poznańskiej

- Zmiana wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia poprzez nowe elementy zagospodarowania terenu – komunikacja, zieleń, mała architektura.

- Poprawa warunków odprowadzenia wód deszczowych – ukształtowanie terenu przy budynku oraz na elementach zewnętrznych – schody, pochylnie, tarasy.

- Przebudowa i budowa nowych przyłączy infrastruktury technicznej.

2.6. Wymagania dotyczące wyposażenia

- wanny z hydromasażem (jakuzzi) szt.1 dla 6 osób z podwodnym oświetleniem, zlokalizowana w części rozbudowanej hali basenowej

- wyposażenie w atrakcje wodne brodzika:

- „grzybek” wodny – 1 szt.

- stołek basenowy

- zjeżdżalnia wodna dla dzieci

- wyposażenie w atrakcje wodne basenu rekreacyjnego:

- masaż stóp – 1 szt.

- masaż karku (szeroki i wąski) – 2 szt.

- ławeczka rurowa płytka dla dzieci z dyszami masażu powietrznego perełkowego i masażu wodnego z napowietrzaniem dla 6 osób – 1szt.

- ławeczka głęboka dla dorosłych z dyszami masażu powietrznego perełkowego i masażu wodnego z napowietrzaniem dla 6 osób – 1szt.

- gejzer powietrzny – 1szt.

- podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym lub mechanicznym umożliwiający samodzielne opuszczanie osoby niepełnosprawnej do wody – dotyczy basenów: sportowego i rekreacyjnego. W basenie sportowym należy zaprojektować taki typ podnośnika, który będzie można zdemontować na czas trwania zawodów pływackich (nie jest na stałe związany z plażą basenu).

Niecki wyposażone w dysze masażu: wodno-powietrznego, perełkowego- powietrznego, reflektory halogenowe podwodne, własny obieg uzdatniania i podgrzewania wody muszą spełniać wymogi normy DIN 19643.

Zgodnie z powszechnie przyjętymi rozwiązaniami zakłada się instalację elektronicznego systemu obsługi klienta ( ESOK )

System taki pozwala na obsługę basenu, na którym opłaty są zależne od czasu przebywania lub krotności wejść. Dodatkowo istnieje możliwość  stosowania różnych taryf. System pozwala na tworzenie wszelkich raportów i zestawień związanych z wpływami i przepływem ludzi.

Podstawą działania systemu jest zawieranie wszelkich transakcji pieniężnych w module kasowym. Tutaj następuje zapłata wstępna, a  przy wyjściu reguluje się pozostałą część zapłaty za wykorzystane usługi. W miejscach obsługi znajdują się czytniki służące do odczytywania i wprowadzania danych na nośniki informacji – elektroniczne identyfikatory z wewnętrzną pamięcią.

UWAGA:

Warunkiem dla projektu jest dostępność obiektu do  potrzeb osób   niepełnosprawnych na wózku.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Rozp. Min. Gosp. i Bud. (Dz. U. Nr 21,poz. 73 z dnia 17.01.1984 r.), Rozp. Min. Zdr. (Dz. U. Nr 203,poz.1718 z dnia 05.12.2002 r.), Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 grudnia 2014r. ,EN 13451-11.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania projektu

- Rysunki elewacji i rzut istniejącej pływalni – nie w pełnym zakresie – załączone do niniejszego PFU.

Informacje i dokumenty  dodatkowe posiadane przez Zamawiającego niezbędne do fazy projektowej zamierzenia.

- Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania gruntem lub nieruchomością na cele budowlane (z podaniem  numeru działki)

- Inne posiadane informacje i dokumenty:  KONCEPCJA  PROGRAMOWO-UŻYTKOWA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BASENU KRYTEGO WRAZ  Z  ZESPOŁEM SANITARNO-SZATNIOWYM PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21 W KĘTRZYNIE – na żądanie wykonawcy

- Obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta   Kętrzyn.

http://ketrzyn-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=228171

Normy, wytyczne, ustawy Realizacja przewidzianych do wykonania robót budowlanych winna spełniać wszystkie normy i przepisy prawa, w szczególności:

•  PNAEN 13451A1 A Wyposażenie basenów pływackich. Część 1:

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

•  PNAEN 13451A2:2001 A Wyposażenie basenów pływackich A Część 2:

Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy,

•  PNAEN 13451A3:2001 A Wyposażenie basenów pływackich – Część 3:

Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody,

•  PNAEN 13451A4:2001A Wyposażenie basenów pływackich – Część 4:

Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych,

•  PNAEN 13451A5:2003 A Wyposażenie basenów pływackich – Część 5:

Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych,

•  PNAEN 13451A8:2002 A Wyposażenie basenów pływackich – Część 8:

Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody,

•  DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe”

WYMAGANIA SANITARNOAHIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI

– opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na ENA19643,

•  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa osób   przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

•  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych

•  PKWiU 28.11.23A62.60  – Konstrukcje stalowe

•  PNAEN 10088A2 stale nierdzewne A techniczne warunki dostaw