WYKAZ I OPIS ROBÓT - Załącznik nr 9

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WYMIANA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA DZIAŁĆE NR 911/8 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W KĘTRZYNIE”

Przedmiotem inwestycji jest remont i zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym położonym przy ul. Poznańskiej 21, dz. Nr 911/8

W zakres robót wchodzą następujące pracę:

a) Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie terenu;

b) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej,  placu manewrowego i chodników wg oznaczeń na mapie zagospodarowania terenu

c) Dostawa i montaż elementów małej architektury

d) Nasadzenie krzewów, roślin i gotowej trawy w rolkach

e) Zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych

f)  Prace towarzyszące

a) Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie terenu

Przygotowanie terenu obejmuje w swym zakresie szczególności:

- rozbiórka istniejących nawierzchni betonowej oraz krawężników i obrzeży wraz z warstwą podbudowy;

- rozbiórka ogrodzenia i ławy betonowej od strony ul. Poznańskiej oraz murku z kamienia łamanego. Lokalizacja ogrodzenia i muru przeznaczonego do rozbiórki oznaczona została  na Planie Zagospodarowania Terenu;

- rozbiórka schodów zewnętrznych i ukształtowanie terenu ( nawiezienie ziemi urodzajnej, obsianie trawą, nasadzenia)

- rozbiórka elementów betonowych oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu;

- wyrównanie i niwelacja terenu;

- obniżenie studni kanalizacyjnej względem projektowanego poziomu terenu i montaż nowej pokrywy;

- geodezyjne wytyczenie;

- nawożenie ziemi, przygotowanie terenu pod nowoprojektowane  nasadzenia krzewów, bylin i kwiatów,

-wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania inwestycji

b) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej,  placu manewrowego i chodników wg oznaczeń na mapie zagospodarowania terenu

W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:

- Rozbiórka nawierzchni betonowej

- Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi i chodników wraz z wywiezieniem urobku

- Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego z kostki betonowej brukowej gr. 8cm ( kolor żółty na całość oraz grafit po obrzeżach)_patrz fot. Nr 1,

- Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm

- Wykonanie odwodnienia liniowego typ ciężki (powyżej 12,5t)

- Wykonanie nawierzchni z ziemi urodzajnej pod nasadzenia krzewów i roślin

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm (wystających)

- Wykonanie murków oporowych do wysokości 1,0m

- Demontaż słupów oświetleniowych żelbetowych i montaż stalowych

- Ustawienie palisady betonowej wokół ronda

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

Krawężniki drogowe betonowe

- Zaprojektowano krawężniki betonowe 15x30cm (wystające 12cm), ułożone na warstwie cementowo - piaskowej gr. 4 cm i ławie betonowej (beton B-20) z oporem.

Nawierzchnia placu manewrowego i drogi dojazdowejz kostki betonowej

Kostka betonowa typu Starobruk kolor żółty, grafitowy o gr. 8 cm i wymiarach 89X119mm, 119x119mm, 179x119mm , ułożona na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 4 cm, warstwie kamienia łamanego frakcji 0/32,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm oraz warstwie pospółki o grubości 15cm po zagęszczeniu wg przekroju – Rys. nr 2 i 3  i Planu zagospodarowania terenu.

Nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki typu Starobruk kolor żółty jasny, grafit o gr. 6 cm i wymiarach 89x119mm, 119x119mm, 179x119mm , ułożona na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 4 cm i warstwie piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wg przekroju – Rys. nr 1.

Wykonanie murków oporowych

Wykonać murki oporowe z prefabrykatów betonowych do wysokości 1,0m, wystające 12cm nad powierzchnię. Murki posadowić na ławie betonowej  z betonu B20. Murki od strony nasypu zaizolować przeciwwilgociowo emulsją izolacyjną oraz zdrenować sączkiem PCV o średnicy 100mm.

Nawierzchnie utwardzone powinny zostać wyprofilowane w spadkach ok. 1,0 – 1,5% w kierunku odwodnień.

Rys. nr 1 Przekrój B – Konstrukcja nawierzchni chodnika

Rys. nr 2 Przekrój C – Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego i chodnika

Rys. nr 3 Przekrój D – Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

LEGENDA:

- Kostka betonowa (szara) o gr. 8cm

- Kostka betonowa (grafitowa) o gr. 6cm

- Kamień łamany frakcji 0/32,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm

- pospółka gr. 15cm

- warstwa cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4cm

- warstwa cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4cm

- krawężniki betonowe 15x30x100cm (wystające)

- krawężniki betonowe 12x25x100cm (wtopione)

- ława betonowa B-20

- obrzeża betonowe 30x8cm

- pospółka  stabilizowana mechanicznie gr. 15cm

- piasek gr. 10cm

- Schody zewnętrzne

Przebudowa schodów zewnętrznych:

- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych;

- wykonanie nowych schodów z kostki betonowej typu starodruk o szerokości 1,20m;

c) Dostawa i montaż elementów małej architektury

Dostawa wraz z montażem elementów małej architektury:

- ŁAWKA Z OPARCIEM – wymiary ławki 180X80X55 (wysokość siedziska 41cm) - wykonana z odlewów żeliwnych oraz desek drewna sosnowego kolor teak - szt. 5 (patrz rys. nr 3).

- KOSZ NA ŚMIECI - wysokość całkowita 110cm, materiał: odlew żeliwny oraz deski drewna sosnowego kolor teak , waga 50kg, pojemność 50l – szt. 3  (patrz rys. nr 3).

d) Nasadzenie krzewów, roślin i gotowej trawy w rolkach

1. Dobór gatunkowy przedstawiony został w poniższej tabeli:

Tabela Nr 1 	Dobór gatunkowy roślin

| Zdjęcie rośliny | Numer i Nazwa rośliny | Szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Trzmielina Fortune’a ‘Emerald’n’Gold’ – niski krzew wysokości 40 cm, może rosnąć pod konarami dużych drzew. Toleruje wszystkie uprawne gleby ogrodowe. | 45 |
|  | Irga Dammera ‘Major’ – krzew o wysokości min. 10-15cm, kwitnie maj-czerwiec. Toleruje wszystkie rodzaje gleb | 35 |
|  | Berberys Thunbergia ‘Green Carpet’ – krzew o wysokości nie mniej niż 0,3m. Kwitnie w maju, nie wybredny w stosunku do gleby | 30 |
|  | Sosna górska ‘ Mops’ – krzew o wysokości min. 0,2m. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe | 30 |
|  | Jałowiec łuskowy ‘Blue Carpet’ – krzew wysokości min. 0,2m. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe | 35 |
|  | Świerk biały ‘Sander’s Blue’ – forma świerka wysokość min. 0,5m. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. | 30 |
|  | Żurawka wielobarwna ( o liściach bordowych, żółtych, zielonych) Stanowisko: półcieniste Wymagania: Najlepiej rosną w glebie żyznej, lekko wilgotnej, uprawionej co najmniej do głębokości 25–30 cm. Wymagają okrycia na zimę | 45 |
|  | Funkia Fortunea wysokość min. 40–70 cm. Stanowisko: Roślina rośnie na stanowiskach zacienionych lub częściowo zacienionych. Dobrze znosi też słońce. Wymagania: Wymaga wilgotnego, żyznego, próchnicznego podłoża o lekko kwaśnym odczynie. | 35 |
|  | Wiesiołek dwuletni Okres kwitnienia (VI-IX) Dobrze rośnie na nieużytkach i na glebie piaszczystej, toleruje zarówno półcień jak i pełne słońce | 35 |
|  | Płomyk szydlasty – Wysokość min. 10-15cm, Najlepiej rośnie w miejscach ciepłych i dobrze nasłonecznionych z glebą suchą, umiarkowanie wilgotną, żyzną i dobrze zdrenowaną | 35 |
|  | Przetacznik kłosowy – wysokość min. 15-30cm Okres kwitnienia : V-VI Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych z glebą suchą | 25 |
|  | Róża Sorrento – wysokość min. 50-70cm stanowiska w lekkim półcieniu , szkodzi im pełne słońce , lubią gleby wilgotne | 35 |
|  | 7. Cis pośredni 'Hicksii' – wysokość min. 120cm Stanowisko: półcień, słońce, cień Wymagania: gleba: żyzna i wilgotna. Dobrze znosi glebę piaszczystą i cięcie, przy którym dodatkowo się zagęszcza. | 15 |
|  | 8. Żywotnik Zachodni ‘DANICA’ Wysokość min. 0,7 m wys., przyrastający rocznie ok. 3 cm. Stanowisko: dobrze rośnie w miejscach słonecznych lub półcienistych Wymagania: gleba żyzna | 25 |
|  | 9. Berberys Thunberga 'Bagatelle' - wysokość min. 40cm Stanowisko: najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, lub półcienistych. Wymagania: Wymaga dostatecznie wilgotnych, dość żyznych i przepuszczalnych gleb. Źle rośnie na glebach wilgotnych, ciężkich i zimnych. | 20 |
|  | Berberys Thunbergia ‘ Red chief’ – wysokość min. 50cm Okres kwitnienia – V Niewymagający w stosunku do gleby | 15 |
|  | Jałowiec Pfitzera – o obwodzie min. 40-50cm Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe | 15 |
|  | Berberys Thunbergia ‘Aurea’ – wysokość min. 80cm Rośnie w półcieniu, małe wymagania glebowe | 25 |
|  | Szałwia błyszcząca Wysokość: 40 Kwitnienie: V-X Stanowisko: słoneczne | 25 |
|  | Bukszpan drobnolistny – wysokość min. 80cm Nie ma dużych wymagań glebowych. Znosi susze i pełne zacienienie | 15 |
|  | 3. Kostrzewa sina Festuca glauca Kępy wysokości min. 20cm Stanowisko: słoneczne. Wymagania: gleby lekkie, przepuszczalne, suche, piaszczyste. | 30 |
|  | 13. Bratek ogrodowy Rośliny osiągają 10–25 cm wysokości, Stanowisko: słoneczne Wymagani aga gleb żyznych, próchniczych, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. | 25 |
|  | 15. Lawenda wąskolistna krzewinka min. 30 cm wysokości. okres kwitnienia: VIII, VII Stanowisko: słoneczne Wymagania: Potrzebuje przepuszczalnej gleby, najlepiej z dużą zawartością wapnia. | 25 |
|  | 16. Niecierpek ‘Dark Salmon’ z serii Cheeky wysokość: do 15 cm, do 50 cm, kwiaty: pełne, pojedyncze, okres kwitnienia: IX, VIII, VII, VI, V Stanowisko: cień, półcień Wymagania: podłoże: żyzne i przepuszczalne oraz stale wilgotne | 30 |
|  | 17. Kostrzewa Gautiera Festuca gautieri Charakterystyka: to charakterystyczny gatunek zimozielonej trawy, która tworzy zwarte poduszki. Stosunkowo szybko się rozrasta. Stanowisko: słoneczne Wymagania: gleba wilgotna | 25 |

2. Układanie agrowłókniny brązowej oraz warstwy z kory ozdobnej

Należy ułożyć pas z agrowłókniny ściółkującej 50g/m2 np. Agrimpex (lub równoważny) brązową na ziemi pozbawionej chwastów i darni i przymocować szpilkami np. Agrimpex (lub równoważne) do podłoża. Następnie wysypać warstwę wykończenia rabaty w postaci kory ściółkową (sosnowa lub świerkowa)w ilości 2,0m3 kolor żółty.

3. Wykonanie rabaty żwirowej

wykonać należy rabatę żwirową (żwir kwarcytowy białego gr. 20-40 mm) zakładaną na włókninie w ilości 2,0m3

e) Zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych

- zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych zgodnie z oznaczeniem na Planie Zagospodarowania terenu

- montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i źródłami światła

– szt. 3, oprawa OS-1,  Słup oświetleniowy S- 40W (lub równoważny)

f) prace towarzyszące

1. Naprawa murku oraz wykonanie tynku mozaikowego kolor brązowy – murek przeznaczony do naprawy oznaczony na Planie Zagospodarowania Terenu

2. Rozbiórka muru oporowego wraz z ławą i podbudową oraz wykonanie nowego z prefabrykatu betonowego o wysokości do 1,0m wraz z wykonaniem tynku mozaikowego kolor brązowy

3. Budowa odwodnienia liniowego typ ciężki na obciążenie 12,5t.

4. Rozbiórka istniejącego daszku wraz ze słupami i podbudowa przy głównym wejściu do internatu oraz wykonanie nowego z poliwęglanu z wysięgnikach.

Tabela1. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki

| Lp. | Rodzaj materiału z rozbiórki | Uwagi co do zagospodarowania materiału |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korzenie pni | Drewno pocięte przez Wykonawcę na mniejsze kawałki wielkości ok. 20x20cm i przekazane na opał w miejsce wskazane przez Zamawiającego |
| 2 | Złom stalowy z elementów ogrodzeń | Wykonawca przekazuje do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego |
| 3 | Płyty betonowe z rozbiórek całkowitych | Wykonawca usunie poza plac budowy we własnym zakresie przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz 628) |
| 4 | Grunt z wykopów nie nadających się do wbudowania |  |
| 5 | Niewykorzystany humus (nadmiar) |  |
| 6 | Ławy betonowe |  |
| 7 | Pozostałe materiały nie wymienione |  |

Wykonanie zadania, w cenie oferty obejmuje dodatkowo:

a) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

e) organizację i oznakowanie budowy,

f) próby i odbiory z udziałem inspektora nadzoru i zamawiającego,

g) wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane przez zamawiającego,

h) po zakończeniu robót, doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy.